## Slide 1: A VME SÍNRENDSZER
A rendszersínek második generációjához tartozó, 8-16-32 bites modulok összekapcsolására alkalmas, Eurocard méretű kártyák, indirekt csatlakozók
Párhuzamos, nem multiplexált, aszinkron átvitel
Egy csatlakozóval 16/24 bites, kettővel 32 bites átvitel lehetséges
Tartalmaz egy soros sínt is (biztonság)

## Slide 2: Funkcionális szerkezete
Négy fő osztály, amelyek mindegyike egy sínből és a hozzátartozó funkcionális modulokból áll. Ezek:
  VME vezérlő
  CPU kártya
  Memória kártya
  I/O kártya
Ennek megfelelően van adatátviteli sín (Data Transfer Bus), megszakítási sín (Priority Interrupt Bus), arbitrációs sín (Arbitration Bus) és szolgáltató sín (Utility Bus)

## Slide 3
Slide 220 of 245
Notes:

## Slide 4
Adatátvitel
  az adatátviteli sínen keresztül történik. A master, slave, megszakításkérő és megszakításkezelő egységek használják, esetenként a sín időzítő és a láncolt megszakítás meghajtó egység támogatásával
DTB arbitráció
  Az arbitráció funkcionális egységei, a sínkérő és a hozzárendelés eldöntő az arbitrációs sín segítségével biztosítják a rendezett hozzáférést az adatátviteli sínhez
Megszakításkezelés
  Két egység, a megszakításkérő és a megszakítás-kezelő a tartozik a prioritásos megszakítási sínhez

## Slide 5
Szolgáltatás
  Órajel, hibajelzés és törlőjel található a szolgáltatási sínen, továbbá ezen található két soros vonal, valamint a táplálás is

## Slide 6: Funkcionális modulok felépítése
Soros órajel
meghajtó
Hátlap illesztő logika
Rendszer
órajel
meghajtó
Táp-
feszültség
figyelő
Arbiter
IACK
lánc
meghajtó
Sín időzítő
Rendszervezérlő kártya
Adatátviteli sín (DTB)
Prioritásos megszakítás sín (Priority Interrupt Bus)
Arbitrációs sín (Arbitration Bus)
Szolgáltató sín (Utility Bus)

## Slide 7
Lokalizáció
monitor
Hátlap illesztő logika
Sínkérő
Master
Megszakí-
táskérő
Sínkérő
Megszakí-
táskezelő
CPU kártya
Adatátviteli sín (DTB)
Prioritásos megszakítás sín (Priority Interrupt Bus)
Arbitrációs sín (Arbitration Bus)
Szolgáltató sín (Utility Bus)
Számítógép
VME felület

## Slide 8
Slave
Hátlap ill. log.
Memória
kártya
Adatátviteli sín (DTB)
Prioritásos megszakítás sín (Priority Interrupt Bus)
Arbitrációs sín (Arbitration Bus)
Szolgáltató sín (Utility Bus)
Memória
Slave
Megszakító
I/O eszköz
Hátlap illesztő logika
I/O
kártya
VME felület

## Slide 9: Arbitrálási eljárások osztályozása
Arbitrálás lehet:
  Statikus, amikor minden master adott időszeletben férhet hozzá a sínhez
    Egyszerű, de rossz a sín kihasználás és felesleges várakozásra kényszerülhetnek a masterek
    Igazságos, garantált sávszélesség minden masternek
  Dinamikus, amikor a sínhasználat jogát a felmerülő igények szerint osztjuk ki
Sín megszerzése (bus allocation policies):
  Prioritásos, minden masterhez prioritást rendelünk, ez a legalacsonyabb prioritású masternél éhezéshez vezethet

## Slide 10
  Igazságos, ahol minden master hozzájuthat a sínhez mielőtt bármely másik kétszer hozzáférne
  Kombinált, a prioritásos és az igazságos egyesítése
Sín elengedési eljárások
  Elengedés kérésre: a sínt használó master addig tartja magánál a használat jogát, ameddig azt egy másik nem kéri. Akkor jó, ha van egy kitüntetett fontosságú master, ez a legnagyobb prioritással megszerzi a sínhasználat jogát és a többi ettől „kéri el”
  Elengedés az átvitel befejeződésekor: egyszerű, és minden átvitelehez újra kell kérni a sínt
  Preemptív: a sínt éppen használó master, fontosabb mastertől érkező kérés esetén elengedi a sínt

## Slide 11: Hozzáférési jog kiosztás a VME sínen
A VME sín a már megismert soros és párhuzamos sínhozzárendelést egyaránt alkalmazza. Az azonos szintű sínkérők ugyanarra a kérő vonalra kapcsolódnak, közöttük soros elven, a különböző szintekre kötött kérők között párhuzamosan osztja ki a sínhasználatot

## Slide 12
Sín arbitráció eltérő szintű kérésekkel
Központi arbiter
1. master
2. master
2. sínkérő
BG0IN*
BR0*
BG1IN*
BR1*
BBSY*
BCLR*
1. sínkérő
Arbitrációs sín
BR3*

## Slide 13
Arbitrálás idődiagramja különböző szintű kérésekre
BBSY*
BG1IN*
BG0IN*
BR1*
BR0*
Kérő
Arbiter
Kérő/arbiter

## Slide 14
Működés:
  A két kérés, BR0* és BR1* egyszerre érkezik (SYSCLK órajelhez szinkronizáltak)
  Mivel BR1* magasabb prioritású, az arbiter a hozzá tartozó kimenetet BG1IN* (Bus Granted..) aktivizálja
  Amikor ezt a 2. modul észleli, alacsony szintre állítja a sín foglalt jelet (BBSY*), és megszünteti saját BR1* kérését. A sínkérő jelzi a masternek, hogy kezdheti a sín használatát
  Az arbiter észleli a foglalt jelet, erre megszünteti a sínt odaitélő BG1IN* jelet

## Slide 15
  Amikor a 2. master befejezi a sín használatát, sínkérője elengedi a sín foglalt, BBSY* jelet
  Az arbiter erre a változásra ismét megvizsgálja a kéréseket és azt találja, hogy BR0* aktív
  Az arbiter kiadja a BG0IN* jelet, ezzel az 1. modulnak ítéli a sínt és innen az előbb tárgyalt folyamat ismétlődik
A BCLR* jel szerepe: ha foglalt sín mellett egy, az aktuálisnál magasabb prioritású sínkérés érkezikaz arbiter ezt a BCLR* jellel tudatja. A sínt éppen használó master ilyen esetben lemondhat a sínről.

## Slide 16
Sín arbitráció azonos szintű kérésekkel
Központi arbiter
1. master
2. master
2. sínkérő
BG0IN*
BR0*
BG1IN*
BR1*
BBSY*
BCLR*
1. sínkérő
Arbitrációs sín
BR3*
R1
R2
In
In
Out
Out

## Slide 17
Arbitrálás idődiagramja azonos szintű kérésekre
BG0IN*
BR0*
R2*
R1*
Kérő
Arbiter
BG0IN* 1. kérő
BG0OUT* 1. kérő
BG0IN* 2. kérő
BBSY*
M1
M2

## Slide 18
Működés:
  A két kérés R1* és R2* egyszerre érkezik, mindkét kérő lehúzza a BR0* vonalat
  Ha a sín szabad, és nincs a BR1*, .. vonalon kérés az arbiter a BG0IN* aktivizálásával reagál
  Az 1. sínkérő megkapja ezt a jelet, és mivel előtte nincs más kérő (ez a legbaloldalibb), nem adja tovább, hanem alacsony szintre állítja a BBSY* jelet, tehát a sín foglalttá vált. Megszünteti saját R1* kérését és egyidejűleg jelzi a hozzá tartozó masternek, hogy kezdheti s sínhasználatot
  BR0* alacsony értéken marad, mivel a 2. kérő aktív R2* jele ott tartja

## Slide 19
  Az arbiter a foglalt jel megjelenésére megszünteti a BG0IN* jelet
  Amikor az átvitelnek vége, az 1. master a hozzá tartozó sínkérővel felszabadítja a sínt, BBSY* magas szintre hozásával
  Ezt az arbiter érzékeli, újabb arbitrálási ciklust indít. Felismeri, hogy aktív kérés van a BR0* bemeneten, erre kiadja a BG0IN* jelet
  Az 1. sínkérő most továbbengedi a hozzá érkezett BG0IN* jelet a 2.-hoz, és az az előbbiek szerint folytatja az arbitrálási ciklust

## Slide 20: Megszakításkezelés a VME sínen
Hétszintű megszakításrendszer, minden szinthez dedikált megszakításkérő vezeték tartozik.
Max. 7 darab megszakításkezelő modul lehet a VME sínen, egy modul több szintet is kezelhet
Minden szintre egy v. több megszakításkérő csatlakozhat
A megszakításkérést nyugtázó IACK* jelet láncolással (daisy chain) kezeli a VME sín

## Slide 21
Megszakítás
kezelő
Adatátviteli sín (DTB)
Prioritásos megszakítás sín (Priority Interrupt Bus)
Arbitrációs sín (Arbitration Bus)
1. megszakító
2. megszakító
n. megszakító
A megszakításnyugtázás láncolata
IACK*
IACKIN*
IACKOUT*

## Slide 22
Működés:
  A megszakításkezelőhöz érkező kérés hatására a kezelő az arbitertől kéri a sín használati jogát
  Ha megkapta, kiadja az IACK* (Interrupt Acknowledge) jelet
  Ez a jel az első megszakításkérő IACKIN* bemenetére jut
  Ha ez a megszakításkérő nem kért megszakítást, a jelet továbbadja az IACKOUT* kimenetére, ahova a következő kérő bemenete csatlakozik
  Az a megszakításkérő, amelyik a megszakítást kérte nem adja tovább a nyugtázó jelet

## Slide 23
  A megszakításkezelő az adatátviteli sínre teszi az elfogadott megszakítási szint számát
  A megszakításkérő ezt összeveti saját szintjével és ha megegyezik, az adatátviteli sínre teszi saját azonosítóját, ez lesz a megszakítási vektor, és ezt a DTACK* jellel érvényesíti
  A vektor alapján megállapítható a végrehajtandó kezelőprogram címe
A prioritás a szintek között rögzített (7 a max.), szinten belül is, ott a megszakításkérő helye a láncban adja a prioritást

## Slide 24: VME olvasási/írási ciklus

## Slide 25: A műveletben résztvevő jelek
Cím | Adat | Vezérlés
A0~A31 | D00~D31 | AS*
AM0~AM5 |  | WRITE*
DS0*,DS1* |  | DS0*,DS1*
LWORD* |  | DTACK*
 |  | BERR*
 |  | RETRY*

## Slide 26
A MASTER meghajtja a címvonalakat (A01-A31), a címmódosítást(AM0-AM5) és LWORD*. Ezek kijelölik, hogy melyik SLAVE a címzett.
A MASTER deaktiválja IACK*-ot, ezzel jelzi, hogy nem IT elismerés ciklus jön.
A MASTER aktivvá teszi a cím kapuzó AS* jelet, jelezve, hogy érvényes cím van jelen.
A MASTER deaktiválja a WRITE* jelet, jelzi, hogy olvasási ciklus történik.
A MASTER a DS0*, DS1* adatkapuzó jelekkel jelzi, hogy a 32 bites D00-D31 adatsínen hol várja az adatot.
Némi idő múlva a SLAVE meghajtja a D00-D31 adatvezetékeket.

## Slide 27
Miután az adat stabilizálódott, a SLAVE aktivizálja az adatátvitel nyugtázás jelet (DTACK*). Hiba esetén a sín hiba (BERR*), vagy az ismétlés (RETRY*) jelet teszi aktívvá.
Késleltetés után a MASTER bevételezi az adatot a D00-D31 vezetékekről.
A MASTER invertálja a DS0*/DS1* jeleket, ezzel jelzi, hogy tárolta az adatot.
A SLAVE invertálja a DTACK* jelet, ezzel jelzi, hogy befejezte a sínciklust.

## Slide 28: Jellemzők táblázata
Jellemző | Meghatározás | Megjegyzés
Architektúra | Master/slave | 
Átvitel | Aszinkron, multiplexelt és nem multiplexelt sínciklusok | Nincs központi órajel
Címtartomány | 16, 24, 32, 40, 64 bit | Dinamikusan váltható
Adatszélesség | 16, 24, 32, 40, 64 bit | Dinamikusan váltható
Nem igazított átvitel | Van | 

## Slide 29
Hiba érzékelés | Van | Megjegyzés
Paritás | Nincs | 
Átviteli sebesség | Max. 500 Mhz körül | 
Megszakítás | 7 szint | Prioritásos, 8, 16 vagy 32 bites vektor
Multiprocesszor | 1-21 processzor | 
Rendszer dianosztika | Van | SYSFAIL* jel
Helyfüggő címzés | Van a VME64x-nél | 
Működés alatti bővítés | lehetséges | 

## Slide 30
Mechanikai felépítés | Egyszeres v. dupla magasságú Eurocard | Megjegyzés
Felhasználói I/O | Lehetséges | Front panel
Max. kártyahelyek száma | 21 |