## Slide 1: INFORMATIKA Filp András

## Slide 2: A TÁRGY TEMATIKÁJA
  Számítógép architektúrák
  Operációs rendszerek
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK
  Bevezetés
  CPU jellemzése, szoftver modell, teljesítménynövelés
  Memóriaszervezés, tárkezelés
  Többfelhasználós operációs rendszerek támogatása
  Az Intel 386 processzora

## Slide 3
  I/O kezelés, perifériák
  Többprocesszoros rendszerek, laza és szoros csatolás
  Sínek, sínvezérlés

## Slide 4
OPERÁCIÓS RENDSZEREK
  Bevezetés, történeti áttekintés
  Multiprogramozás, processzek
  Folyamatokból (processz) álló rendszerek
  Holtponthelyzetek
  CPU ütemezés
  Társzervezés, virtuális tárkezelés
  Állománykezelés
  Hálózati rendszerek
  Esettanulmányok

## Slide 5: SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK
Bevezető

## Slide 6: Mi is a „számítógép architektúra”?
I/O rendszer
Utasítás végreh.
Fordítók
Operációs
rendszer
Alkalmazások
Digitális tervezés
Áramkör tervezés
Utasításkészlet
architektúra (ISA)
Firmware
Adatutak és vezérlés
Elrendezés (Layout)
  Elvont jelölésmód, ami felületet alkot a hardver és a szoftver között.

## Slide 7: Más megközelítésben:
Nem ugyanazt „látja” a hardver és a szoftver tervezője.
Az előbbi elemi áramkörökkel, azok összekapcsolásával, elrendezésével foglalkozik.
A szoftver tervező nem látja a hardver részleteit, egy (remélhetőleg) magasszintű parancsnyelven keresztül kommunikál. Amit lát, azt joggal nevezhetjük „virtuális számítógépnek”.
Architektúra: A = <M, R>
  (M: funkciókat biztosító modulok halmaza,
  R: modulok közötti relációk halmaza, pl. az egyik
  modul egy szolgáltatást kér egy másik
  modultól.)

## Slide 8: Utasításkészlet: a kritikus felület
Utasításkészlet
szoftver
hardver

## Slide 9: Utasításkészlet architektúra (a számítógép architektúra részhalmaza)
... Egy [számítógép]rendszer attribútumai, ahogyan azt a programozó látja, azaz a koncepcionális struktúra és a funkcionális viselkedés, amit megkülönböztetünk az adatáramlás szervezésétől, a logikai vezérléstől és ezek fizikai megvalósításától. – Amdahl, Blaaw, and Brooks, 1964
a programozható tároló szervezése
adattípusok és adatszerkezetek
    kódolás és ábrázolás
utasításkészlet
utasítás formátumok
címzési módok, adatok és utasítások elérési módjai
kivételes állapotok kezelése

## Slide 10: Miért foglalkozunk a számítógép architektúrával?
Mert állandóan változik
Mert a számítástechnika minden ágára kihat
Mert érdekes ???
Mert értékesíthető tudás

## Slide 11: Állandó változás, fejlődés (processzor teljesítőképesség)
Minicomputers
Mainframes
Supercomputers
Év
0.1
1
10
100
1000
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Microprocessors
Teljesítőképesség

## Slide 13
Specint92

## Slide 15
A 80-as évek közepétől a mikrogépek teljesítménye évenként 50%-kal nőtt
A törés architektúrális újdonságok (RISC, CISC), valamint a technológia fejlődésének eredménye
A trend rövid szummája:
  a munkaállomások teljesítménye (Spec Marks-ban mérve) mintegy 50%-kal nő évenként (megduplázódik 18 havonta)
  a teljesítmény/ár javulását évi 70%-ra becsülik

## Slide 16: Processzor összevetés
Teljesítménynövekedés:
IBM POWER2 Cray YMP
Munkaállomás Szupercomputer
Év 1993 1988
MIPS > 200 MIPS < 50 MIPS
Linpack 140 MFLOPS 160 MFLOPS
Ár $120,000 $1M ($1.6M 1994-ben)
Óra fr. 71.5 MHz 167 MHz
Cache 256 KB 0.25 KB
Memória 512 MB 256 MB
1988-as szupercomputer 1993-ban szerver!
Szupercomputer teljesítmény az ár tizedéért!

## Slide 17: Honnan származik ez a növekedés?
A logika sebessége: kétszereződik 3 évenként
Logikai kapacitás: kétszereződik három évenként
Eredmény: négyszeres teljesítmény (mivel nem lehet 100%-os a kihasználtság, ténylegesen csak 3,3-szeres)

## Slide 18
Teljesítménynövelő tényezők (mikroprocesszor szervezés)
Bit szintű párhuzamosság
Pipeline-ok alkalmazása
Cache tárolók alkalm.
Utasításszintű párhuzamosság
Többszálú végrehajtás .

## Slide 19: Teljesítménymérés eszközei
Benchmark programok, mix-ek
Hardver: költség, késleltetés, felület, fogyasztás
Szimuláció (több szinten is)
  ISA, RT, kapu, áramkör
Sorbanállás elmélete
Ökölszabályok
Alapvető “törvények”/elvek
Mit jelent az „A számítógép jobb mint B” állítás? A továbbiakban ez alatt végrehajtási idők hányadosát fogjuk érteni.

## Slide 20: Van-e felső határ, korlát: Amdahl törvénye
Azt állítja, hogy a valahogyan elért gyorsabb programvégrehajtás sebességnövelő hatását korlátozza az a hányad, amilyen mértékben ezt a gyorsabb végrehajtási módot alkalmazni lehet.
A törvény a teljesítőképesség tényezőt a gyorsító hatással definiálja: megmutatja, hogy mennyivel gyorsabban fog egy feladat (task) futni egy „feljavított” gépen az eredeti géphez viszonyítva.

## Slide 21
Az „F” feljavítással elérhető sebességnövekedés:
Végr_idő() Teljesítőképesség(F)
Sebesség_növ(F) = ------------- = -------------------
Végr_idő(F) Teljesítőképesség()
Tegyük fel, hogy egy lebegőpontos processzor Sleb= 2-szer gyorsabb mint a lebegőpontos szubrutinok, továbbá programjainkban a lebegőpontos műveletek aránya Hleb= 0,2

## Slide 22
Határozzuk meg a lebegőpontos processzor gyorsító hatását (speedup):
Végr_idő(F) = Hleb Végr_idő() * 1 – Hleb + -------- Sleb
Végr_idő() 1
S = -------------- = ----------------------- = 1,11
Végr_idő(F) Hleb 1 – Hleb + ------ Sleb

## Slide 23: A teljesítőképesség mértékei
Alkalmazás
Programnyelv
Fordító
ISA
Adatút vezérlés
Funkcionális egységek
Tranzisztor, huzalozás, ...
óránkénti válaszok száma műveletek másodpercenként
utasítás (milliók) másodpercenként:MIPS
lebegőpontos műveletek (milliók) másodpercenként: MFLOPS
Megabyte másodpercenként
ciklusok másodpercenként (órajel frekvencia)
SPEC markok

## Slide 24: A feldolgozóegység (CPU) teljesítőképessége
Próbáljunk meg felállítani egy képletet a CPU időre!
A logikát egy órajel vezérli: ezt a ciklusidővel (T, ns) vagy a frekvenciával mérjük( F,MHz).
CPU idő = CPU óraciklusok száma egy programban * ciklusidő.
Megszámolhatjuk a programban végrehajtott utasítások számát is: legyen ez IC.

## Slide 25
Ha tudjuk az óraciklusok számát és az utasításszámot, kiszámolhatjuk az utasításonkénti átlagos ciklusszámot : CPI = CPU óraciklusok a programban / IC.
Ezekkel: CPU idő = IC * CPI * T csak látszólag öncélú, ezek a mennyiségek jobban mérhetők!
Bontsuk tényezőkre:
Másodperc Utasításszám Ciklusszám Másodperc
CPU idő = -------------- = -------------------- x ---------------- x ---------------- Program Program Utasítás Ciklus

## Slide 26: Másodperc Utasításszám Ciklusszám Másodperc CPU idő = -------------- = -------------------- x ---------------- x -------------- Program Program Utasítás Ciklus
 | Utasításszám | Átlagos ciklus utasításonként | Órajel frekvenciája
A program |  |  | 
A fordító |  | () | 
Utasítás készlet |  |  | 
Belső szervezés |  |  | 
Technológia |  |  | 

## Slide 27: Használjuk a „józan észt”: azt gyorsítsuk, ami mindig (sokszor) kell
Mindig kell: utasítás lehívás, nincs mindig: adat lehívás
  Optimizáljuk a lehívást
Közelségi elv: térben és időben A következő utasítás valószínűleg az éppen végrehajtotthoz közel lesz, illetve a futási idő jelentős részét ugyanazokon a helyeken tölti a program.

## Slide 28
Kis memóriához gyorsabb a hozzáférés
  tároló-hierarchiát alakítunk ki úgy, hogy a leggyakoribb hozzáférések a legkisebb, így a leggyorsabb szinten történjenek.
Reg..
Cache.
Memória
Háttér tár

## Slide 29: MIPS: egy másik mérőszám
A CPU idő helyett használják. Egy adott programra a MIPS = IC / (végrehajtási idő * 106). Egyenlő az órafrekvencia / ( CPI * 106) kifejezéssel.
Jó jelzőszám, mivel nagyobb számítógépen nagyobb MIPS várható, de nem a teljesen megbízható, mert:

## Slide 30
A MIPS függ az utasításkészlettől, igy két eltérő utasításkészletű gép összehasonlítása nehézkes.
A MIPS még ugyanazon a gépen is változik különböző programok esetén.
Legfontosabb: lehet ellentétes is a teljesítőképességgel ! Nézzünk egy gépet, ahol van opcionális lebegőpontos utasításkészlet és társprocesszor!
Ez a gép gyorsabban elvégzi a számítást, de kisebb lesz a MIPS értéke.
A lebegőpontos szubrutinok egyszerű utasításokkal végzik ugyanazt, de jó sokkal! Ezért magas lesz a MIPS, de hosszabb a végrehajtási idő.
MFLOPS: mint MIPS de lebegőpontos utasításokra