## Slide 1: SÍNRENDSZEREK
Összetett rendszer részei közötti adatátvitelt elsősorban az elemek közötti távolság befolyásolja
Megkülönböztetünk:
  Rendszeren belüli (intrasystem) és
  Rendszerek közötti (intersystem) kommunikációt
A rendszeren belüli kommunikáció elsődleges eszköze a sín (bus).
Sín: vezetékek és csatlakozók csoportja, feladata egy adótól érkező szó (n bites, párhuzamos) átvitele egy vevőbe.

## Slide 2
Lehet egy vagy kétirányú (ez utóbbi az általános)
Lehet:
  Dedikált, egy adó és egy vevő közötti
  Osztott, n adó és/vagy vevő közötti
Dedikált: sok kell belőle, n modult és egyirányú átvitelt feltételezve a sínek száma n*(n-1)
Előnye: egyidejűleg több adó-vevő kapcsolat létezhet
Osztott: csak egy kell belőle, olcsóbb, de egyidejűleg csak egy adó-vevő kapcsolat van (kivétel: broadcast, broadcall)

## Slide 3
1. modul
2. modul
4. modul
3. modul
Dedikált sínes kapcsolat 4 modul között
1. modul
2. modul
n. modul
Osztott sínes kapcsolat n modul között

## Slide 4
Az osztott sínre csatlakozó összes modul ugyanazokat a jeleket használja
Sín fogalmának általánosítása: adatátviteli út (jelek, csatlakozók) a rendszer komponensei között, amely tartalmazza az adatúthoz való hozzáférés, az adatcsere vezérlés mechanizmusát is.

## Slide 5: A sínrendszerek szintjei
Általában egy számítógépes rendszerben a síneket a következőképpen osztályozhatjuk:
  Kártya szintű sínek: egyetlen v. néhány kártyán elhelyezett elemeket kötnek össze. Szokás helyi sínnek is nevezni őket.
  Hátlap (backplane) v. rendszer szint: a modulok (kártyák) közötti kapcsolatot teremtik meg. Nevük az elhelyezkedésükből származik.
  Illesztés v. I/O szint: ezek a sínek az I/O eszközök és a rendszer többi része közötti kommunikációt biztosítják

## Slide 6
A VME sínrendszer hierarchiája
1. kártya
RAM
ROM
CPU
Kártya szint (VMX)
I/O szint (SCSI)
2. kártya
RAM
ROM
CPU
Kártya szint (VMX)
Rendszer szint (VME)
Soros sín (VMS)
I/O szint (SCSI)

## Slide 7: Dedikált és osztott használatú sínek
Adat
memória
Utasítás
memória
CPU
I/O
eszköz
adatsín
utasítás sín
I/O sín
Adat
memória
Utasítás
memória
CPU
I/O
eszköz
Osztott sín
3 dedikált sín

## Slide 8: Funkciók szétosztottsága szerinti csoportosítás
Erőforrás szerinti szétosztás:
  Az azonos típusú erőforrások (memória, periféria) vannak egy alrendszerben
  Akkor jelent meg, amikor még az azonos típusú erőforrást több kártyán lehetett csak elhelyezni, illetve igény volt a CPU állandó felügyeletére
  Jellemzői:
    Egyprocesszoros orientáltságú: egy CPU van és az a sín master, központi sínkiosztás, minden megszakítás ugyanoda (a CPU-hoz) érkezik

## Slide 9
    Memóriasín orientáltságú: a CPU-memória közötti adatátvitelre összpontosít, az átvitel szavanként, rövid idő alatt zajlik. Külön cím és adat vonalak, gyors működés, egyszerű protokoll, aszinkron működés, ellenőrzés nincs
Funkció szerinti szétosztás:
  Egymástól független funkciókat ellátó alrendszereket kapcsolunk össze
  Az egyes alrendszerek önálló működésre is képes számítógépek, saját belső sínekkel
  A CPU-memória forgalom a belső sínen zajlik, a rendszersínen csak a modulok közötti átvitel történik

## Slide 10
  Jellemzői:
    Multiprocesszoros orientáltság
    A forgalom nem szavas, hanem üzeneteken alapuló. Az üzenetküldés és a helyi feldolgozás párhuzamosan történik. Az üzenet több szóból álló blokk, ami átmeneti tárolóba helyezhető, ill. sorba állítható
    Nincs szoros összefüggés a CPU és a sín jelei között, a sín vezérlésére szolgáló jeleket önálló egység, a sínvezérlő állítja elő

## Slide 11: A rendszersín feladatai
Adatátvitel
  Információcsere az adó és a vevő között, a sín vezérlését ellátó egység felügyelete alatt. Minden modulnak saját egyedi azonosítója (címe) kell hogy legyen
Programmegszakítás
  A sínre csatlakozó modulok kérhetik egy másik modul működésének időleges megszakítását. A kérések között prioritás létezik, a kiszolgálás a megszakításkezelő feladata
Hozzáférési jog kiosztása (arbitrálás)

## Slide 12
  Multi-master rendszerekben (többprocesszor, DMA) biztosítani kell, hogy a versenyző igények közül csak egy nyerje el a sínhasználat jogát
Kiegészítő szolgáltatások
  Tápfeszültség, órajel, hibajelzések (tápfesz kimaradás), törlőjel, stb
Ezek alapján a rendszersínre csatlakozó funkcionális modulok a következők:
  Sínvezérlő v. rendszervezérlő
    Biztosítja a sín vezérléséhez szükséges jeleket: rendszer órajel, törlő (reset) jel, hibajelzés (tápfesz kimaradás). Egyetlen ilyen egység lehet a sínen, de lehetséges osztott megvalósítása is

## Slide 13
  Master
    Olyan modul, amely képes magához venni a rendszer vezérlés jogát, adatátvitelt tud kezdeményezni saját cím és vezérlő kimeneteinek megfelelő állapotba hozásával
  Slave
    Olyan modul, amely nem képes a sín vezérlését magához venni, ha a cím és vezérlőjelek kijelölik, akkor reagál a master által kezdeményezett adatátvitelre. Ilyen modulokban vannak a rendszer közös erőforrásai
  Megszakításkérő
    Olyan modul, amely képes megszakításkérő jelet aktiválni, ezzel kiszolgálást kérni valamelyik master modultól

## Slide 14
  Megszakításkezelő
    Olyan modul, amely képes a megszakításkérések észlelésére és kezdeményezni tudja a kiszolgálást. Több ilyen modul is lehet a sínen.
Az adatátvitel folyamata a sínen több műveletből állhat, ezen műveletek több sínciklust igényelhetnek:
  Kezdeményezés v. sínkérés
  Hozzáférési jog meghatározása (arbitrálás)
  Címzés, a nyertes közli, hogy kivel kíván kapcsolatba lépni
  Adatátvitel
  Hibaészlelés és jelzés

## Slide 15: Címzés
Címezhető:
  Egy v. néhány slave
  Minden slave
A cím részei:
  Slave kártya címe (a cím felső bitjei)
  Slave kártyán belüli cím (a cím alsó bitjei)
Slave kártya címzése lehet:
  Logikai (helytől független), minden kártyának saját azonosítója (címe) van, ezt kapcsolóval v. EPROM-mal lehet állítani. A kártya a rendszerben akárhol elhelyezhető

## Slide 16
  Helyzet szerinti (geometrikus) címzés: a kártya címét a rendszerbeli fizikai pozíciója határozza meg (a hátlapra van huzalozva). Ilyen a Multibus II.
  A kettő kombinációja igen rugalmas: tegyünk egy címregisztert a kártyára, a rendszer indulásakor a címregisztereket helyzet szerinti címzéssel feltöltjük, és azután az így beállított címet logikai címzéssel használjuk
Broadcall címzés: a master egyszerre több slave-től kér adatot. Ez csak olyan sínen történhet, ami megenged egyidejűleg több aktív kimenetet (pld. nyitott kollektoros). Tipikus alkalmazás: megszakításkérő modul azonosítása (minden modul más vezetéken jelez)

## Slide 17
Broadcast címzés: egy master több slave-nek küld információt. Tipikus: rendszer indításkor közös jellemzők beállítása.
Broadcall/broadcast jelzése:
  Különleges cím alkalmazása
  Erre a célra szolgáló vezérlőjel alkalmazása
Adatátvitel lehet:
  Áramkörkapcsolt, amikor a master és a slave a teljes átvitel ideje alatt a sínre kapcsolódik. Nagy hozzáférési idő esetén csökkenti a sín tényleges sebességét
  Üzenetkapcsolt, amikor a master és a slave a hozzáférési idő alatt nem foglalja a sínt

## Slide 18
  Működése:
    A master elküldi a slave-nek a címet és a hosszat
    Mindkettő leválik a sínről, a slave elkezdi az adat megkeresését
    Amikor a slave kész az adatátvitelre, masterként kezdeményezi az átvitelt, az eredeti master pedig slave-ként reagál rá. (Multibus II, az üzenetkapcsoló társprocesszor, MPC alkalmazása esetén)

## Slide 19: Sín átviteli módok
Cím
Adat
Cím
Adat
Multiplexált írás
Nem multiplexált írás
Cím
Adat
Multiplexált olvasás
Cím
Adat
Nem multiplexált
olvasás
Cím
Olv. adat
Írt adat
Olvasás-módosítás-írás (oszthatalan!)
Cím
Olv. adat
Írt adat
Olvasás-írás után (ellenőrzés!)
Cím
Adat
Adat
Adat
Blokkos átvitel

## Slide 20: Sín időzítési protokollok
A forrás és a nyelő működését időben össze kell hangolni. Az elemi tevékenységek:
FORRÁS | NYELŐ
1. Információ a sínvezetékekre | 
2. Információ állandósul | 
3. Jelzi, hogy az info. állandósult | 
 | 4. Felismeri és elveszi az információt
 | 5. Elvétel jelzése
6. Felismeri, hogy a vevő elvette az i... | 
7. Info. levétele a sínvezetékekről | 
8. Jelzés, hogy az info.-t eltávolította | 
 | 9. Eltávolítás jelzésének felismerése
 | 10. Átvitel végének nyugtázása

## Slide 21
Az egyes vezetékek késleltetése nem azonos (terhelés, geometria, áramkörök). Emiatt vagy egy adott ideig automatikusan várni kell (max. késleltetési idő) vagy külön jelzést kell alkalmazni.
Időzítési módszerek:
  Szinkron
    Minden elemi tevékenység előre meghatározott időben történik
  Aszinkron
    Az elemi tevékenységek tetszőleges időpontban történnek

## Slide 22
  Részben szinkron
    Az elemi tevékenységek órajelekhez rögzítetten történnek (de nem mindig azonos számú ciklus alatt!)
Szinkron átvitel:
  Az átvitelt egy közös órajel időzíti, amit tipikusan a rendszervezérlő modul állít elő. Az adat ráadását és elvételét az órajellel szinkron vezérlőjelek mutatják
forrás
nyelő
t1
t2
DR
DA
adat

## Slide 23
Mivel nincs szükség az adó és a vevő közötti nyugtázásokra (a 3., 5., 8. és 10. lépés) ezért a szinkron átvitel gyorsabb lehet, mint az aszinkron.
A rendszerben a t1 és t2 időt a leglassúbb működésű eszközhöz kell állítani
Hátrány: nincs visszajelzés, sem az adó nem tudja hogy a vevő elvette-e az adatot, sem a vevő, hogy amit olvasott az tényleg az adótól származó információ

## Slide 24
Aszinkron átvitel:
  Az események nincsenek időhöz kötve, tehát bekövetkezésüket jelezni kell
  A jelzés maga is időt vesz igénybe, ezért nem minden eseményt jeleznek, bizonyosakról feltételezik, hogy rögzített időtartamon belül bekövetkeznek
Attól függően, hogy mennyi ilyen feltételezéssel élünk, megkülönböztetünk:
  Reteszeletlen (non-interlocked)
  Félig reteszelt (half-interlocked)
  Reteszelt (interlocked) aszinkron működést

## Slide 25
Reteszeletlen protokoll
  Adó kiteszi az adatot az adatvezetékekre
  t1 idő múlva DR-rel jelez a vevőnek (stabilizálódás)
  Vevő leveszi az adatot és t3 idővel később a DA jellel jelzi ezt (t3 a jelterjedés és a hozzáférés ideje)
forrás
nyelő
DR
DA/DE
adat
t1
t2
t3
t4
t5
t6

## Slide 26
  A jelzést az adó t5 idő múlva kapja meg
  Leveszi az adatot a sínről és a stabilizálódás (t6) után új ciklus kezdődhet
  Hiba esetén a vevő DA helyett a DE jelet aktivizálja
Az adó és a vevő sebessége is tetszőleges lehet (t3 csak a vevőtől, t5 csak az adótól függ)
Gond: t2 és t4 rögzítettek, azaz függetlenek a másik féltől, így pld. t5 < t4 esetben elindulhat a következő sínciklus az éppen folyó befejeződése (DA/DE vége) előtt

## Slide 27
Megoldás: az adó DR jelét a vevő DA/DE jele szünteti csak meg. Ez a félig reteszelt protokoll
Teljesen reteszelt protokoll
  Minden változás a partnertől érkező jel hatására történik. Közismert neve: kézfogásos (handshaking) üzemmód
forrás
nyelő
DR
adat
1. sínciklus
2. sínciklus
DA/DE

## Slide 28
Minden sínciklus négy jelátmenetet tartalmaz
  DR felfutása jelzi, hogy az adat a sínen van
  DA felfutása jelzi, hogy a vevő elfogadja az adatot (a tényleges elfogadás már DR felfutó élére megkezdődik)
  DR lefutó éle jelzi, hogy az adó leveszi az adatot a sínről, mivel annak elfogadását a vevő már jelezte
  DA lefutó éle jelzi, hogy a vevő befejezte az adat levételét, indulhat az új ciklus
Előny:
  tetszőleges sebességű modulok kapcsolhatók össze

## Slide 29
  A sín sebessége megegyezik az éppen aktív modulok sebességével
Hátrány:
  Minden jelzésnek végig kell haladni a sínen, ez négy terjedési időt jelent
  Mivel a működés az átmenetekhez kötődik zajérzékeny
  Egy átmenet elveszte leállítja a működést
  Ennek elkerülésére időzítőket alkalmaznak, amelyek hibát jeleznek, ha lejárnak, ez plusz áramköröket jelent
Részben szinkron átvitel:
  vezérlőjel átmenetek csak órajellel egyidejűleg történhetnek, az átmenetek közötti idő tetszőleges ciklusnyi lehet.