## Slide 1: A PERIFÉRIAKEZELÉS ELVEI
Kiindulási alap: a CPU gyors, a perifériák (általában, a mechanikai mozgás miatt) lassúak
Cél: jól kihasználni mindkét erőforrást, anélkül, hogy erre a felhasználónak figyelmet kellene fordítania
Meg kell őrizni az egyes alkalmazásokhoz tartozó adatok integritását is (multitasking!)
Alapvető módszerek: programozott illetve megszakításos

## Slide 2: Programozott I/O
Meghatározó jellemzője, hogy a periféria működése alatt állandóan a CPU felügyelete alatt áll
A programozott I/O fázisai:
  Művelet előkészítése (memóriacím, adatméret meghatározás, vezérlő informácíó összeállítása)
  Művelet indítása (pld. egyetlen vezérlő szó kiírásával)
  Programciklus indítása az alábbiak elvégzésére:
    Az I/O művelet előrehaladásának és a periféria állapotának folytonos ellenőrzése

## Slide 3
    Szükség szerint adatok kezelése (írás/olvasás) a cikluson belül
    Befejeződésre vonatkozó feltétel ellenőrzése
    Címek, számlálók módosítása
  Művelet lezárása, (periféria leállítása)

## Slide 4
Ctrl: vezérlőszó írás címe Stat: állapot olvasás címe
Data: adatolvasás címe
LD HL,Puffercím
LD C,Byteszám
LD A,Módszó
OUT Ctrl,A
IN A,Stat
Hiba van?
Byte kész?
IN A,Data
LD (HL),A
INC HL
DEC C
C = 0
I
I
I
N
N
N
LD A,Stopkód
OUT Ctrl,A

## Slide 5
Előny: egyszerű, nincs v. kevés a járulékos tevékenység
Hátrány:
  Pazarlás a CPU idejével
  Nem támogatja a multitaskingot
  Nem lehet a perifériákat fontosság szerint sorba állítani
  Benne rejlik a nagyon hosszú (végtelen) várakozás lehetősége
Alkalmazása: célrendszerekben, ahol nincs más tennivaló, mint a (kevés és viszonylag lassú) periféria kezelése (beágyazott rendszerek).

## Slide 6: Megszakításos I/O kezelés
Lényege: a CPU az I/O művelet indítása után magára hagyja a perifériát, az pedig a művelet befejeződését megszakításkéréssel jelzi
A működés fázisai:
  Művelet előkészítése (memóriacím, adatméret meghatározás, vezérlő információ összeállítása)
  Művelet indítása (pld. egyetlen vezérlő szó kiírásával)
  Taszk végrehajtás (ugyanaz, vagy egy másik) folytatódik

## Slide 7
  A fellépő megszakításkérés(eke)t az operációs rendszer kezeli, végzi a szükséges ellenőrzéseket, adminisztrációt
I/O művelet kérés
I/O művelet indítás
és taszkváltás
megszakításkérés
Megszakítás kezelés,
taszk újraindítás
Taszk1
Taszk2
Op. rendszer

## Slide 8
Előny:
  Hatékony, nem pazarol a CPU-val
  Támogatja a több taszkos működést
  I/O eszközök között prioritás állítható fel, ez akár dinamikusan változtatható (IT szint és stratégia)
  Nem lehet (könnyen) „lefogni” a rendszert
Az ár, amit fizetünk érte:
  Bonyolultabb I/O programok
  Nagyobb adminisztráció
  Összetettebb periféria vezérlők
Általános célú gépekben egyeduralkodó módszer (DMA-val kiegészítve)

## Slide 9: DMA használat
Gyors működésű és sok adatot szolgáltató/fogadó I/O eszközöknél (mágneslemez, CD) a byte-onkénti megszakítás kérés kezelése elfogadhatatlan lassulással járna.
Legyen csak egy IT, a működés végén, a tényleges memória-periféria átvitelt pedig bízzuk egy DMA egységre
A működés fázisai:
  Művelet előkészítése (memóriacím, adatméret meghatározás, vezérlő informácíó összeállítása, DMA paraméterek beállítása)

## Slide 10
  Művelet indítása (pld. egyetlen vezérlő szó kiírásával)
  Taszk (ugyanaz vagy egy másik) folytatása
  Minden egyes új adat kezelése DMA-val, a CPU közreműködése nélkül
  A művelet befejeződését jelző megszakítást az operációs rendszer kezeli

## Slide 11: Intelligens I/O kezelés: I/O processzor
Célprocesszor, aminek saját, az I/O műveletekhez igazított utasításkészlete van
Korlátozott adatfeldolgozást is képes végezni
Tipikus képviselője: Intel 8089 I/O társprocesszor
Az integrált vezérlőegységek (periféria és vezérlő egyetlen egységben, IDE) és a hatékony sínek miatt veszített jelentőségéből (8089-et már nem támogatja az Intel)

## Slide 12
IOP
vezérlő
egység
Sín
illesztő
egység(BIU)
Assbly.
Disass.
egység
20 bites
ALU
PC
PC
IOAR
IOAR
DC
DC
Vegyes reg.
Vegyes reg.
Vezérlés
Sínvezérlés
Cím és adat
Fő
CPUhoz
DMA 1
DMA 2
IT kérés
I/O
eszköz

## Slide 13
1 csat. PB. mutató
1 csat. állapot
1 csat. parancs
2 csat. PB. mutató
2 csat. állapot
2 csat. parancs
I/O program mutató
1 csat. paraméterei
1 csat. I/O program
I/O program mutató
2 csat. paraméterei
2 csat. I/O program
1. csatorna vezérlő blokkja
2. csatorna vezérlő blokkja
1. csatorna paraméter blokkja
2. csatorna paraméter blokkja
1. csatorna programja
2. csatorna programja

## Slide 14
Az Intel 960 RP PCI processzora

## Slide 15: Intelligens I/O: a SCSI sín
SCSI (Small Computer System Interface) hardver eszközök közötti adatcsere szabványosított módszere
Nagysebességű intelligens periféria I/O sín, eszközfüggetlen protokollal
Típustól függően 8 v. 16 periféria csatlakoztatható rá (IDE:2 EIDE:4)
A sínen különféle perifériák lehetnek: merevlemez, CD, nyomtató, letapogató, ...
Nem igényel kizárólagosságot, összefér az IDE, EIDE-vel

## Slide 16
A SCSI specifikáció meghatározza a sínt és azt a protokollt is, amellyel az eszközök közötti adatcsere történik
A SCSI eszközökben beépített vezérlő van, amely a gazda (host) adaptertől érkező parancsokat értelmezi
A SCSI adapter ismeri és a CPU segítsége nélkül képes végrehajtani az összes SCSI parancsot
Párhuzamos illesztést valósít meg
A SCSI sín egy gazda adapterből és a kábelből áll

## Slide 17
Saját programja, a SCSI BIOS minden eszközhöz egy egyedi címet, rendel (SCSI ID)
A címek a 8-bites, keskeny sínen 0 és 7 közöttiek, a 16 bites, széles sínen 0 és 15 közöttiek
Azokat az eszközöket, amelyek I/O műveleteket kérnek kezdeményezőnek (initiator), azokat amelyek a kérést végrehajtják célpontnak (target) nevezik.

## Slide 18
Beépített vezérlőegységével minden egyes célpont további legfeljebb 8 eszközt, ú.n. logikai egységet (logical unit) fogadhat
A logikai egységeket, a logikai egység szám (LUN) azonosítja
A SCSI vezérlő parancsai az egységeket a LUN alapján azonosítják
Minden SCSI cím célpont cím
A legegyszerűbb esetben a host adapter kártya (az első célpont a rendszerben) önmaga és további 7 (vagy 15) SCSI cím vezérlője

## Slide 19
Példa: tegyük fel, hogy a SCSI adapter egy merevlemezt, egy CDROM meghajtót és egy letapogatót kezel.
A merevlemez SCSI azonosítója 0, a CDROM-é 1, a letapogatóé 2 lesz.
A fenti összes eszköz logikai egység száma (LUN) 0, mivel ezek a logikai egységek zárt, egyfunkciós perifériák.
Név | SCSI ID | LUN
Merevlemez | 0 | 0
CDROM | 1 | 0
Letapogató | 2 | 0

## Slide 20: Működés
A sínt két végén le kell zárni (illesztés)
Bármely egység lehet kezdeményező
Eredetileg logikai egységenként egy parancsot lehetett küldeni, de a SCSI-2 szabvány megenged 256 parancsot logikai egységenként
A célpont vezérlője a parancsokat átrendezheti a gyorsabb működés érdekében
Az adatátvitel fázisai:
  A kezdeményező megállapítja, hogy a sín nincs másik eszköz vezérlete alatt

## Slide 21
  Sínkiosztás, arbitráció: a kezdeményező egy vezérlőjellel foglalt állapotba igyekszik hozni a sínt, egyidejűleg saját azonosítójával közli ezt a szándékát
    Ha egy másik kezdeményező hasonlóképpen jár el, a sín-sorrendező a legmagasabb azonosítójú eszköznek itéli a használat jogát
  Kiválasztás: a kezdeményező egység meghatározza a célpontot és címére egy v. több parancsot küld (írás, olvasás,..)
    Amikor a célpont észleli a parancsot, saját azonosítóját ráteszi a sínre

## Slide 22
    Mivel egyidejűleg csak két aktív eszköz lehet a sínen, a sín a többi eszköz számára hozzáférhetetlenné válik
    A célpont felismeri a kezdeményező azonosítóját, tárolja azt a kapcsolat megszakadásának esetére
    Hosszú idejű művelet alatt a célpont felszabadíthatja a sínt a jobb kihasználás érdekében
    A parancs végrehajtása után most a célpont veszi fel a kapcsolatot a kezdeményezővel, gyakorlatilag az eddig leírtak szerint
  Parancs, adat, üzenet és állapot fázis:
    Ezekben a fázisokban a célpont parancsot vesz a kezdeményezőtől, a két egység adatot cserél, szükség esetén a kapcsolatra és egymás állapotára vonatkozó üzeneteket küld.

## Slide 23
  Amikor a kapcsolatfelvétel elérte célját, a kezdeményező egy törlő vezérlőjelet ad és a sín szabaddá válik újabb műveletekre.
Megkülönböztetünk kötelező, opcionális és gyártó-specifikus parancsokat. Egy eszköz csak akkor csatlakoztatható SCSI sínre, ha minden az adott típusra előírt kötelező parancsot végre tud hajtani
Egy példa SCSI parancsra: CD ROM (audio) PAUSE RESUME parancsa

## Slide 24
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | L | L | L | L |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  | r
9 | c | c | c | c | c | c | c | c
Op. kód
4 bit LUN
0: pause 1: resume
Vezérlő bitek

## Slide 25
STA Terms
Bus Speed, MBytes/Sec Max
Bus Width (in bits)
Max Bus Lengths, meters (1)
Max Device Support
Single
Ended
LVD
HVD
SCSI-1 (2)
5
8
6
(3)
25
8
Fast SCSI (2)
10
8
3
(3)
25
8
Fast Wide SCSI
20
16
3
(3)
25
16
Ultra SCSI (2)
20
8
1.5
(3)
25
8
Ultra SCSI (2)
20
8
3
-
-
4
Wide Ultra SCSI
40
16
-
(3)
25
16
Wide Ultra SCSI
40
16
1.5
-
-
8
Wide Ultra SCSI
40
16
3
-
-
4
Ultra2 SCSI (2, 4)
40
8
(4)
12
25
8
Wide Ultra2 SCSI (4)
80
16
(4)
12
25
16
Ultra3 SCSI (6)
160
16
(4)
12
(5)
16