## Slide 1: A CPU JELLEMZÉSE PROGRAMOZÓI OLDALRÓL
Szoftver modell, programozási modell
  A központi egység azon részeit tartalmazza amelyek utasításokkal (közvetlenül) elérhetők, befolyásolhatók. Másszóval: amit egy (assembly) programozó lát a CPU-ból

## Slide 2: UTASÍTÁS CSOPORTOK
Aritmetikai/logikai
  Minden gépben van ADD, SUB nagyobbakban MUL, DIV. Logikaiak: AND, OR, NOT, XOR
  Léptető: regiszterek tartalmán működik
    Fajtái: jobbra/balra, ciklikus/kiléptető, logikai/aritmetikai
    Egy utasítással előírható lépésszám: kis CPU esetén 1, bonyolultabb esteben max. n (a regiszter bitszáma)
    Beléphet: 0, az előjel, illetve az átvitelbit értéke
Adatmozgató (címszám csökkentés miatt)
  Memóriából regiszterbe: LOAD, párja: STORE

## Slide 3
Vezérlésátadó (még további cím-szám csökkentés miatt)
  Ugrás feltétel nélkül: JUMP
  Feltételes ugrás: Jcond, ahol a feltétel alapja
    Z, NZ zérus bit
    C, NC átvitel bit
    P, N előjel bit
    E, NE egyenlőség vizsgálat, nem állapotbit!
    s.í.t
Hívó és visszatérő utasítások
  Belső programszervezés, moduláris programozás
Egyéb
  Megállító HLT
  Üres NOP

## Slide 4: UTASÍTÁSKÉSZLET
Egyetlen akkumulátor regiszter (EDSAC 1950)
Akkumulátor + index regiszterek
A programozási modell és az implementáció szétválasztása
Magasszintű nyelvre alapozott
A „gépcsalád” koncepciója
Általános célú regisztereket alkalmazó gépek
Komplex utasításkészlet
Load/Store architektúra
RISC
(Vax, Intel 432 1977-80)
(CDC 6600, Cray 1 1963-76)
(Mips,Sparc,HP-PA,IBM RS6000, . . .1987)
(Manchester Mark I, IBM 700 series 1953)
(B5000 1963)
(IBM 360 1964)

## Slide 5: AZ UTASÍTÁSKÉSZLET FEJLŐDÉSE
Négycímes utasítás
  Legtöbb művelet két operandusú és egy eredményt szolgáltat
  Bárhol folytatható a program
  Nem kell: adatmozgatás, ugrás
  Nem terjedt el, nem volt ilyen gép (mikroprogram!)
Megszüntetünk egy címet: legyen a következő utasítás mindig az éppen végrehajtott utáni, akkor nem kell a következő utasítás címe
Műveleti kód
1. operandus
címe
2. operandus
címe
eredmény
címe
Követk. ut.
címe

## Slide 6
Háromcímes utasítás típus
  Nyertünk: egy címet
  Ha sorrendben hajtjuk végre, akkor is kell egy mutató, ami megmutatja a következő utasítást, ez a program v. utasításszámláló (PC, ill. IC)
  Ha el kell térni a sorrendtől, pld. feltételes elágazás, akkor ez új utasítás csoportot igényel: a vezérlésátadó utasításokat
Állapodjunk meg, hogy az eredmény mindig az egyik operandus helyén keletkeziknem kell eredmény cím
Műveleti kód
1. operandus
címe
2. operandus
címe
eredmény
címe

## Slide 7
Kétcímes utasítás
  Ára: az operandusok megőrzéséhez új utasítás csoport kell: az adatmozgató utasítások. Minimum: LOAD és STORE
Műveleti kód
1. operandus
címe
2. operandus és
eredmény
címe

## Slide 8
Utolsó egyszerűsítés: ha az egyik operandust és az eredményt egy kitüntetett regiszterben tartjuk, ez az akkumulátor, akkor az egycímes utasításhoz jutunk
1,5 címes utasítás: 1. operandus címe, regiszter
0 címes utasítás: az operandus fix helyen van, pld. a verem tetején (verem-szervezésű gép)
Mi él a gyakorlatban
  Főleg egy és kétcímes utasítások, néhány CPU-nál három cím is van, de mindhárom operanduscím!
Műveleti kód
1. operandus
címe

## Slide 9: TOVÁBBI SZEMPONTOK
Állandó vagy változó utasításhossz
  Állandó: gyorsabb, egyszerűbb dekódolni, kevesebb utasítás
  Változó: sok utasítás, bonyolult dekódolás, lassabb
Ortogonalitás: minden utasítás képes-e bármely regiszterrel működni. Általában nem áll fenn.
Verem vs. általános regiszterek
  Verem alapú: művelet a két legfelső szint között, eredmény a verem tetejére

## Slide 10
[c*(a-b)+d]/e  ab-c*d+e/
a
b
c
d
e
a-b
c
d
e
 fordított lengyel alak
(a-b)*c
d
e
-
*
+
/
utasítások
verem a végrehajtás során
(a-b)*c+d
e
((a-b)*c+d)/e

## Slide 11: ADATTÍPUS KÉSZLET
A „természetes” adattípusok:
  Előjeles (2-es komplemens) és előjel nélküli bináris egész
  Néha (főleg nagygépeknél) pakolt BCD
  Lebegőpontos (társprocesszor!)
  Karakter v. bájt
  Bit
Bonyolultabb adattípusok (absztrakt!?) megvalósítása programmal (ld. később)

## Slide 12: REGISZTERKÉSZLET
A regiszterműveletek gyorsak, ezért igyekeznek lehetőleg sok regisztert alkalmazni
A regiszterek lehetnek általános célú (GPR) vagy dedikált (pld. PC, SP), azaz egy célra szolgáló regiszterek.
Az általános célú regiszterek operandust/eredményt tárolnak, a dedikáltakat inkább közvetett úton használjuk
Hozzáférés alapján lehetnek:
  Szabad hozzáférésű
  Rendszer regiszterek (felhasználó nem férhet hozzá)

## Slide 13: Közvetlenül elérhető regiszterek
Akkumulátor:
  Szinte minden gépben van, rendszerint egy
  Van olyan gép is, ahol több regiszter is használható akkumulátorként
Indexregiszter
  Az adatok elérésében használjuk (ld. később a címzési módoknál), néha automatikusan inkrementálódik
Számláló regisztererek
  Ciklus szervezését támogatják, egy utasításra csökken a tartalmuk és „ugrik” a program

## Slide 14
Regisztertömbök, a CPU-n belül kialakított, funkcionálisan azonos általános célú regiszterek csoportja. Egyedileg nem, csak egy dedikált regiszter tartalma alapján lehet elérni őket.
Elhelyezkedés lehet a memóriában is: memóriába ágyazott regiszterek (célprocesszor, pld. DSP)

## Slide 15: Közvetett hozzáférésű regiszterek
Tartalmukat csak indirekt módon lehet befolyásolni (* = vagy főleg úgy módosulnak)
Memória cím ill. adatregiszter
Veremmutató*
Utasítás számláló*
Flag regiszter*, a jelzőbiteket egyetlen egységbe fogja össze
A memória/regisztertömb elérésével kapcsolatos regiszterek:
  Szegmens regiszter (Intel család)
  Regisztertömb címregiszter

## Slide 16: JELZŐBITEK FLAG-EK)
Egy részük minden gépben fellelhető, főleg az aritmetikai műveletek eredményével kapcsolatosak, mások CPU-függőek
Aritmetikai/logikai műveletek jelzőbitjei
  Z: nulla flag, 0 nem zérus, 1 zérus az eredmény
  S: előjelbit, 0  pozitív, 1  negatív
  C: átvitel, összeadásnál/kivonásnál állítódik be
  O: túlcsordulás, összeadásnál, kivonásnál állítódik
  P: paritásbit, nem mindig van

## Slide 17
Egyéb jelzőbitek (CPU-függőek)
  H: fél-átvitel, 8 bites gépeknél
  I: megszakítás engedélyezés/tiltás
  T: trap, lépésenkénti végrehajtás vezérlése
  D: irány jelző, memória mozgatás esetén az indexregiszter módosulását vezérli
További, főleg az operációs rendszer funkcióival kapcsolatos bitek, amelyeket az i80386-nál vizsgálunk

## Slide 18: MEMÓRIAKÉP, CÍMZÉSI MÓDOK
Alapeset: a CPU a memóriát tárolóhelyek struktúrálatlan láncolatának látja.
Hozzáférési egységek: általában illeszkednek az adatsín szélességéhez, de kisebb és nagyobb egység is elérhető (lassúbb!)
Címzési mód: az az eljárás, ahogyan az utasításban található cím-részekből kialakul a tényleges memóriacím.
Csak az alapvetőket nézzük most, többit az i80386-nál

## Slide 19
Közvetlen v. direkt címzés: az utasítás a teljes címet tartalmazza (1 komponensű címzés)
  Gyors, de kis memóriaterület érhető el vele, főleg kis bitszélességű processzoroknál található, változó utasításhosszra vezethet
mk
cím
operandus
Közvetett v. indirekt címzés: az utasítás a cím címét tartalmazza (1 komponens, láncolás lehetéges!)
  Elérhető memóriaterület megnő, de két memóriaművelet kell
mk
cím
operandus címe
operandus

## Slide 20
Regiszteres (1 komponensű)
  Mint a direkt, de regisztert címez
mk
reg
operandus
nem
memória,
regiszter
Regiszteres indirekt (1 komponensű)
  Az operandus címe regiszterben van
operandus címe
operandus
mk
reg
regiszter
memória
Közvetlen (immediate) operandus, nem igazi címzés
  Az operandus az utasításban van
mk
operandus

## Slide 21
Indexelt (2 komponensű)
  A cím az indexregiszter tartalmából és az utasítás cím-részéből származik
  Előnyös, ha több adaton kell műveletet végezni
mk
bázis (kezdő)cím
offset (eltolás)
indexregiszter
+
operandus
memória
Indexregiszter tartalma változtatható: post/pre increment/decrement, növekmény fix(1,2,4,8) v. beállítható

## Slide 22
PC relatív (2 komponensű)
  A cím az utasításszámláló tartalmából és az utasítás cím-részéből származik
  Elsősorban vezérlésátadásra szolgál, adatokat ritkán címeznek így
  Korlátozott az elérhető tartomány, de nem kell második memória művelet
  Az utasításszámláló már megnövekedett!
mk
cím
köv. ut. címe
+
utasítás
memória
utasításszámláló
Többkomponensű: az előzőek kombinációja

## Slide 23: MEGSZAKÍTÁS-KEZELÉS
Megszakítás (interrupt): a program utasítás- végrehajtásának időleges felfüggesztése egy esemény/jel hatására és az eseményt kezelő program elindítása. Programmal is kiváltható
A folyamat egyszerűsített menete
  Visszatérési cím megjegyzése (folytatni kell!) H
  Az eseményhez tartozó kezelőprogram indítása H
  A megszakított program állapotának mentése
  Eseménykezelés
  Tárolt állapot visszaállítása
  Visszatérés a megszakított programra

## Slide 24
Hardware támogatás kell a H-val jelölt lépésekhez
Megszakítás kérés elfogadása az éppen végrehajtott utasítás befejeződésekor
Több megszakítási „szint” létezik, ezek között elsőbbségi sorrend, prioritás áll fenn
Két stratégia:
  Ha egy megszakítás kezelése elkezdődött, további megszakítást nem fogad el a gép. Egyszerű, rugalmatlan és nem hatékony
  A megszakítások egymásba ágyazhatók
    Csak magasabb szintű fogadható el, ez az általános
    Ugyanazon a szinten is jöhet újabb kérés, ez a legrugalmasabb

## Slide 25
Visszatérési cím mentése:
  automatikus, a CPU-ban lévő logika a megszakítás kérő jel hatására a PC tartalmát a verem tetejére teszi
Kezelőprogram azonosítása:
  automatikus, vagy a megszakítást kérő eszköz, vagy egy spec. áramkör segítségével
program fut
IT kérés
IT kezelő program fut
megszakított program folytatódik

## Slide 26
Azonosítás módja:
  különleges, rövid „szubrutinhívó” utasítás rákényszerítése az adatsínre (mindkét lépés együtt). 8 bites proc. 8080, Z80
  Egy megszakítási azonosítószámból az ú.n. „vektor”-ból a CPU határozza meg. A vektor egy, a memóriában található IT tábla egy elemét jelöli ki, ott van a kezelőprogram címe, a CPU arra ugrik. (Intel CPU-k 256 megszakítási szint)

## Slide 27: AZ INPUT/OUTPUT RENDSZER
Eszközszintű és eszközfüggetlen, logikai I/O
Egyszerű esetekre be (IN) / kiviteli (OUT) utasítás, átvitel egy regiszter és a periféria között. Ez a programozott I/O. A CPU-nak várni kell a lassú perifériára. Gazdaságtalan.
Jelzőbitre alapozott: a periféria beállít egy tárolót, jelezve hogy adatot akar továbbítani, a CPU ezt érzékeli (ciklikus letapogatás v. IT) és elveszi az adatot, ezzel törli a jelzőbitet.
Kétirányú jelzés: szemafor

## Slide 28: Logikai I/O
Függetlenítjük a CPU-t a perifériakezelés eszközfüggő részleteitől, azt külön egység, a csatorna v. az I/O társprocesszor v. az intelligens eszközvezérlő végzi.
A CPU feladata az elvégzendő művelet paramétereinek beállítása és a működés elindítása.
Csatorna: az IBM gépeknél alkalmazták először. Gyors eszközöket kezel a szelektor, több lassút a multiplexor csatorna.

## Slide 29
A CPU speciális, csatornaparancsokból álló programot tölt a csatornába, azt elindítja, a működés végét a csatorna megszakításkéréssel jelzi.
Az I/O társprocesszor működése hasonló a csatornáéhoz, de korlátozott adatfeldolgozó utasításai is vannak, így előfeldolgozást is tud végezni. Az I/O processzor programja a memóriában van.
Mindkét eszköz képes a DMA egység használatára.

## Slide 30
processzorsínek
Általános
CPU
I/O
processzor
memória
perifériasín
periféria
vezérlő
periféria
illesztő
periféria
periféria
periféria

## Slide 31: MAGASSZINTŰ NYELVEK TÁMOGATÁSA
Szemantikus rés: a magaszintű nyelvek bonyolult műveletei (pld.: sokirányú elágazás (switch), feltételes értékadás, ciklusszervezés) és a CPU egyszerű utasításai közötti különbség.
Ezt a rést egyes CPU gyártók egyre bonyolultabb gépi utasítások megvalósításával próbálták szűkíteni, ez vezetett a CISC architektúrához.

## Slide 32
Nem csak az utasítások bonyolultak a magas szintű nyelvekben, hanem az adatok is amivel dolgoznak.
Szerkezettel bíró, összetett adattípusok:
  Nem támogatja közvetlenül a CPU
  Tömb: azonos típusú összetevőkből, elemekből álló adatszerkezet. Mérete rögzített, elemeire sorszámukkal, az index-szel hivatkozunk. Elemei (elvileg) bármilyen típusúak lehetnek. Indexeinek száma az ú.n. dimenzió, tetszőleges lehet. Belső ábrázolása: az elemek sorozata, az indexek hátulról vett sorrendjében:
  a1,1,1 a1,1,2 a1,1,n a1,2,1 a1,2,2 a1,2,n a1,m,1 a1,m,2 a1,m,n ....

## Slide 33
  Egydimenziós tömb: vektor, kétdimenziós: mátrix
Lista:
  tetszőleges típusú elemek sorozata, amelyeket „mutatók” kapcsolnak össze, ez a láncolás.
  Mérete nem rögzített, elemeihez a hozzáférés a mutatókon történő „lépkedéssel” történik
  Ha a mutató része a listaelemnek, endogén, ha nem akkor exogén listáról beszélünk.
  Láncolás lehet:
    Egyszeres, egyirányú bejárás, megbízhatóság rossz
    Kétirányú, jobb megbízhatóság, gyorsabb bejárás

## Slide 34
Struktúra v. rekord:
  Különböző típusú összetevőkből álló adatszerkezet
  Az összetevők egyenként névvel azonosítottak
  Hivatkozás az elemekre minősitett névvel: struktúranév.elemnév formában
Unió:
  Különböző típusú elemek ugyanazon a helyen (persze más-más időben)

## Slide 35: Függvény, eljárás, makró
Mindegyik: utasítások egységbe fogott, névvel ellátott csoportja valamilyen művelet elvégzésére
Függvény: egy értéket ad eredményül, ami tetszőleges típusú lehet
Eljárás: valamilyen feladatot végez el, megváltoztatja a program belső állapotát, de nem szolgáltat értéket
Hívás: a függvény illetve az eljárás aktivizálása, erre szolgáló utasítással.

## Slide 36
A függvény és az eljárás utasításai csak egyszer, külön helyen jelennek meg a programban
Makró: a benne foglalt utasítások bemásolódnak a hívás helyére (kifejtés), így a makró utasításai annyiszor jelennek meg, ahányszor hívják.
Paraméter: azok az adatok, amelyekkel a függvény/eljárás dolgozik
Paraméterátadás: az a mód ahogyan a fv-elj. a paraméterekhez hozzájut

## Slide 37
Fajtái:
  Érték szerinti:
    a hívásban szereplő adatokról (változókról) másolat készül, ezt kapja meg a hívott program
    Ha átírja a paramétert, nem okoz gondot, mert az csak másolat.
  Cím szerinti:
    A hívásban szereplő adatok memóriabeli címét kapja meg a függvény/eljárás. Módot ad az adatok megváltoztatására, illetve a cím megváltoztatásával más adatok hibás felülírására is.
  Hivatkozás szerint:
    A hívásban szereplő adatok megváltoztathatatlan címét kapja a fv/eljárás.

## Slide 38: Paraméterátadás megvalósítása
Assembly és kevés paraméter esetén regiszterekben
Magasszintű nyelveknél a veremmemóriában
Példa: két egész összeadása int sum( int a, int b) { return( a + b); }
Hívása: sum( 4, 9 );
Mi lesz belőle fordítás során (i80486)?

## Slide 39
Hivás
PUSH 4 ;1. paraméter a verembe
PUSH 9 ;2. paraméter a verembe
CALL SUM ;függvényhívás
A függvény
ENTER 2,0 ;hívó keretének mentése
hívott keretének beállítása
helyfoglalás a lokális változóknak
....
MOV AX,.;visszatérési érték betöltése
LEAVE ;lokális változók helyének felszabadítása, hívó keretének visszaállítása
RET 4 ;visszatérés a hívás után, 4 byte kilövése a veremből

## Slide 40
Stack frame v. keret: a stack egy függvényhívás alatt használt része. Új hívás új keretet hoz létre.
Lokális változó: csak az adott függvényen belül látható, visszatéréskor megszűnik. A stack keretben van.
Globális változó: minden függvényből, eljárásból elérhető, a program teljes futása alatt.
lokális változó
hívó kerete
1. paraméter
2. paraméter
Visszatérési cím
verem mélyül
hívott keretének kezdete

## Slide 41: Moduláris programozás
Az első programok egyetlen egységet alkottak. Ha voltak is előre megírt részek, összemásolták őket az újakkal. Nem hatékony.
Jobb megoldás: a programot kisebb részekből, modulokból állítjuk össze.
Program formái:
  Forrás: ahogyan a programozó írja, a gép számára értelmetlen. Szimbolikus nevek a címek helyett.
  Tárgykód v. objekt kód:
    A forrásprogramból fordítással keletkezik
    Közbenső forma, más hasonló formájúakkal történő egyesítésre
    Még nincsenek benne abszolút címek

## Slide 42
  Betölthető kód:
    Az összefűző-szerkesztő állítja elő
    Feloldja a modulok közötti hivatkozásokat
    A címek még itt is relokálhatók (áthelyezhetők)
  Memória-kép
    A betöltőprogram állítja elő
    Már abszolút címeket tartalmaz
Előny: előre megírt, tesztelt programrészek használata gyorsítja a munkát, növeli a megbízhatóságot. Az előre megírt modulokat könyvtárakba szervezik.
Könyvtári programok változásakor nem kell újrafordítani, legfeljebb szerkeszteni.

## Slide 43
Dinamikus könyvtárak (DLL):
  A hívott modul kódja még betöltéskor sem kerül a memóriába. A helyükre egy „csonk” (stub) kerül, amit az első híváskor az operációs rendszer a tényleges kóddal helyettesít.
  Előny: kisebb méret, a DLL változása esetén még újraszerkeszteni sem kell
Szegmentálás: a program végrehajtható részének, adatainak és a veremnek egymástól történő elválasztása a memóriában. Ezek szerint van kód, adat és stack szegmens.
Címzésükre külön regisztereket szoktak alkalmazni

## Slide 44
Előny:
  Az egyes szegmensekhez különféle védelmi mechanizmus rendelhető, pld. kódszegmensre nem szabad írni,
  megbízhatóbb alkalmazás készíthető
Példa: Intel
  Kódszegmens címzése: CS + IP
  Stack szegmens címzése SS + SP
  Adat szegmens címzése DS + BP