## Slide 1: AZ Intel 386 MIKROPROCESSZOR
32 bites
4 Gbyte valós (fizikai) címtartomány
64 Tbyte logikai címtartomány
Lapokra bontott szegmensszervezésű virtuális tárkezelés
3~4 MIPS
Felülről kompatibilis: i8086, i80286

## Slide 2: A 80386 üzemmódjai
MAXIMUM MÓD
16 bites
8086
VALÓS MÓD
16 bites
VÉDETT MÓD
16 bites
80286
VALÓS MÓD
16 bites
VÉDETT MÓD
32 bites
VIRTUÁLIS MÓD
8086-os
16 bites
80386
Az egyes üzemmódok különböznek: - címsín szélessége - címszámítás módja - védelem
1 MB, nincs védelem
4 GB, gyűrűs védelem
20 bit, virt. tár, védelem

## Slide 3: Belső felépítés
Page Unit (PU)
Lapfordító
TLB
Fordításgyorsító
Segment Unit (SU)
Szegmensfordító
Szegmensregiszterek
Lineáris cím
Execution Unit (EU)
Végrehajtó egys.
Regiszterek
ALU
Logikai cím
Decoder Unit (DU)
Utasításdekódoló
Instruction Queue
Várakozási sor
Prefetch Unit (PRU)
Utasításlehívó
Prefetch Queue
Várakozási sor
Bus Interface Unit (BIU)
Sínillesztő egység
Pufferek, meghajtók
Fizikai cím
Sínek

## Slide 4: Blokkvázlat
ALU
IDU
PRU
BIU
SU
PU
TLB
queue
queue
Fizikai cím
lineáris cím
Vezérlő
ROM
Reg.
tömb
logikai cím
ALU sín
Vezérlő sín
rendező

## Slide 5: Általános célú és szegmens regiszterek
AL
AH
AX
EAX
BL
BH
BX
EBX
CL
CH
CX
ECX
DL
DH
DX
EDX
SI
DI
BP
SP
IP
ESI
EDI
EBP
ESP
EIP
Data segment
DS
Extr1 segment
ES
Extr2 segment
FS
Extr3 segment
GS
Stack segment
SS
Code segment
CS

## Slide 6: Címszámítás a különböző módokban
Valós mód:
  Max. 1 Mbyte címezhető
  Nincs virtuális tár
  Védelem nincs, sebesség nagyobb
  Paragrafus szám a szegmensregiszterben
Paragrafus szám (16 bit )))
Eltolás (16 bit ))
0 0 0 0
Fizikai cím (20 bit)
0 0 0 0

## Slide 7: Címszámítás védett módban
Négy különböző lehetőség, amelyek vezérlőregiszterek beállításával választhatók:
  Struktúrálatlan lineáris címzés: nincs szegmentálás, nincs virtuális tárkezelés, a felhasználó egybefüggő, 4 Gbyte-os memóriát lát.
  Szegmentált címzés (a szegmens logikai egység): nincs virtuális tár, a szegmensek hossza 4kByte és 4GByte között 4kByte-os lépésekben tetszőlegesen állítható. Rugalmas védelmi lehetőségek (ld. később).

## Slide 8
  Struktúrálatlan virtuális tárkezelés: lapszervezésű virtuális tár, 4 kByte-os lapméret. A logikai fizikai címfordítást a lapfordító (PU) végzi
  Szegmentált virtuális tárkezelés: A logikai címet először a szegmensfordító (SU) azután a lapfordító (PU) alakítja át fizikai címmé. (SU + PU = MMU)
A virtuális mód a valós és a védett együttes megvalósítása, ahol egyes folyamatok valós, mások védett módban futnak.

## Slide 9: Címszámítás a szegmens alapján
Szegmens szelektor (16 bit )))
Eltolás (32 bit )))
Leíró
Leíró
0
31
32
47
13 bit
+
32 bit
32 bit
32 bit
LOGIKAI CÍM
LINEÁRIS CÍM
Leírótábla (memóriában)
Memória

## Slide 10
A gyorsabb működés érdekében lehetőleg el kell kerülni a többszöri memória-hivatkozást.
Ennek érdekében a 386-ban a szegmens szelektorokat a kiegészítették (felhasználó számára láthatatlanul) olyan hosszúra, hogy egy egész leírót tárolni tudjanak. Ezek a szegmensregiszterek.
Minden memóriahivatkozáskor a hardver ellenőrzi, hogy a kívánt szelektorú leíró megtalálható-e a megfelelő szegmensregiszterben

## Slide 11
Ha igen, akkor onnan veszi az információt, ha nem, akkor a leírótáblából, és egyidejűleg frissíti is a szegmensregiszter tartalmát
CS
Bázis
Limit
Védelem
SS
Bázis
Limit
Védelem
DS
Bázis
Limit
Védelem
ES
Bázis
Limit
Védelem
FS
Bázis
Limit
Védelem
GS
Bázis
Limit
Védelem
CSR
SSR
DSR
ESR
FSR
GSR
0
7
8
31
32
63
0
15

## Slide 12
Index
(13 bit)
T
RPL
(2 bit)
Szelektor felépítése
T: 0 GDT 1  LDT
RPL: megkövetelt privilégiumszint (0...3)
Szegmensleíró felépítése
Hossz (limit, 15:0)
Bázis cím (15:0)
Bázis(23:16)
A
Típus
DPL
P
Bázis(31:24)
G
D
Av
Limit(19:16)
G: limit byte/lap
D: leíró méret
AVL:szabadon állítható bit

## Slide 13
Miért van négy adatszegmens-regiszter? Oka: az adatokhoz való hozzáférés nem mutat olyan szabályosságot, mint a kódhoz, illetve a veremhez való hozzáférés. Hogy növeljük az adatszegmens-leíró megtalálásának valószínűségét, ezért alkalmazunk több regisztert.

## Slide 14: A lapfordító egység
Feladata a virtuális tárkezelés
Itt találhatók a címfordítás során használt táblák címét tartalmazó regiszterek, a rendszer vezérlőregiszterei és egy fordításgyorsító puffer (TLB)

## Slide 15: A rendszer regiszterek
Bázis
Limit
Bázis
Limit
DS
Bázis
Limit
ES
Bázis
Limit
GDTR
IDTR
LDTR
TR: futó taszk TSS
0
15
16
63
47
CR0
CR1
CR2
CR3
Általános vezérlőbitek
Nem használt (486 számára)
Laphiba lineáris címe
Lapkönyvtár báziscíme

## Slide 16: Virtuális tárkezelés
A 386 virtuális tárkezelése ki/bekapcsolható, a CR0 vezérlő regiszter egy bitjével.
A lapszervezésű virtuális tár 4 kB-os lapokat kezel
Kétszintű szervezést alkalmaznak:
  Minden taszkhoz tartozik egy laptábla-könyvtár
  A laptábla könyvtár tartalmazza a taszk által használható laptáblákat
  Az éppen futó taszk laptábla-könyvtárának kezdőcímét a CR3 vezérlőregiszter tartalmazza

## Slide 17
Könyvt. sz.
Lapszám
Eltolás
CR3
TLB
OR
Vezérlő reg.
Laptábla könyvtár
Laptábla
Lineáris cím
Memória
Találat
Nincs a TLB-ben
Lap
12 bit
20 bit

## Slide 18: Laptábla tétel, TLB
  PFA: Lapcím felső 20 bitje (Page Frame Address)
  OSR: op. rsz. számára fenntartva
  D: módosított (Dirty), értéke 1 ha írtunk a lapra
  A: hozzáférés jelző (Accessed), 1 ha hivatkoztunk a lapra
  U/S: felhasználói/rendszer (User/Supervisor)
  R/W: irható/olvasható (Read/Write), 0 ha csak olvasható
  P: jelenlét (Present), 1 ha a lap a memóriában van
P=0 azaz laphiba esetén az op.r. a CR2 vezérlőregiszterben lévő lineáris cím alapján keresi meg a lapot a háttértárolón
A TLB a két táblán keresztüli hozzáférés okozta lassulást igyekszik csökkenteni
PFA
OSR
0 0
D
A
0 0
U/S
R/W
P

## Slide 19
A legutoljára használt 32 lap fordítási információit tárolja:
  Könyvtár szám
  Lapszám
  lapcím felső 20 bitje
Egyszerre indul a keresés a táblákban és a TLB-ben.
Ha a TLB-ben találat van, akkor a táblabeli keresés abbamarad
Ha nincs a TLB-ben akkor a táblákból olvas és frissíti a TLB-t (négyutas asszociativ cache)

## Slide 20: Védelem
Két szinten: a szegmensek és a lapok szintjén.
Szegmens szintű: ld. előző előadás
Lap szintű:
  két privilégium szint:
    Felhasználói ( 3 szint)
    Felügyelői ( 0, 1, 2 szint)
  Írás elleni védelem: R/W bit
A két védelem közül először a szegmensekre vonatkozót, azután a lapokra vonatkozót ellenőrzi a CPU

## Slide 21: ENTER és LEAVE
Az ENTER a legtöbb blokk-szerkezetű magasszintű programozási nyelv által használt stack keretet állítja elő.
Az első operandus a veremben a hívott rutin számára lefoglalandó byte-ok számát adja meg.
A második operandus a magasszintű program kódban a rutin beágyazottságának szintje (0 és 31 között). Ez meghatározza az új keretbe az előző keretből átmásolandó stack keret mutatók számát.
BP (vagy 32 bites operandusok esetén EBP) az aktuális verem keret mutató.
16 bites operandusok esetén a processzor BP-t tekinti keret mutatónak, és SP-t verem mutatónak

## Slide 22
32 bites operandusok esetében EBP a keret mutató és ESP a verem tutató.
Ha a második operandus 0, ENTER a verem tetejére teszi a keret mutatót (BP vagy EBP); a keret mutatóba írja a verem mutató értékét, azután csökkenti a verem mutató értékét az első operandus értékével.
  Például egy 12 byte-nyi lokális változót használó eljárás esetén a belépés pontján ENTER 12,0 utasítás kell (és egy LEAVE utasítás minden RET előtt)
A 12 byte lokális változót a keret mutatóhoz viszonyított negatív eltolás értékekkel lehet elérni.

## Slide 23
visszatérési cím
SP, ENTER elótt
(E)BP
BP, ENTER után
SP, ENTER után
CALL Subrut
Subrut:
ENTER 12,0
LEAVE
RET
12 byte

## Slide 24
LEAVE az ENTER működésének fordítottját végzi, kilép az eljárásból.
A keretmutatót átmásolja a verem mutatóba, ezzel felszabadítja a helyi változók tárolására használt verem-területet.
A régi keret mutató értékét a verem tetejéről a BP vagy az EBP regiszterbe teszi, ezzel helyreállítja a hívó verem keretét.
Az utána következő RET utasítás pedig eltávolítja a veremben tárolt paramétereket.

## Slide 25: Megszakítás(IT) és kivételes állapot kezelése
IT és kivételes állapot különbsége:
  az IT az éppen futó utasítás végrehajtása után jut érvényre
  kivételes állapot: a futó utasítás végrehajtása megszakad és egy hibakód kerül a verem memóriába
A forrásokat 0 és 255 közé eső számokkal azonosítja a CPU
A kivételes állapothoz, a szoftver megszakításhoz és a nem-maszkolható megszakításhoz tartozó számot a processzor állítja elő, a többit az IT-t kérő eszköznek kell generálni és eljuttatni a CPU-hoz

## Slide 26
Az azonosító egy indexet képez, amivel a megszakítás-leíró tábla (IDT) egy bejegyzését lehet kiválasztani
Az IDT a memóriában bárhol lehet, kezdőcímét egy rendszer regiszter, az IDTR tartalmazza
A tábla minden egyes bejegyzése egy-egy kapu. A kapu típusától függően a megszakítás kezelése egy eljárásra vagy egy taszkra bízható

## Slide 27: Hibakeresés
A 386-os az 1-es kivételes állapot szintjén egy „Debug Exception”-t támogat. A kivételes állapotot egy erre szolgáló utasítás váltja ki, a CPU-ban pedig 8 ú.n. hibakereső (debug) regiszter van. Ezek:
  DR0-DR3: töréspont cím
  DR4-DR5: fenntartva további fejlesztésre
  DR6: állapotszó, a CPU ír ide EXC 1 esetén
  DR7: vezérlés

## Slide 28
Működés lényege: ha a végrehajtás során a CPU valamelyik törésponti címet érinti (a DR7-ben meghatározott módon) akkor EXC1 lép fel
Lehetséges EXC1-et kiváltó módok a DR7-ben:
  Utasítás lehívás
  Adat írás
  Adatírás vagy olvasás

## Slide 29: CPU fejlődés
286 | 386 | 486
16 bit | 32 bit | 32 bit
16M/1 G | 4G/64T | 4G/64T
2 fajta címszámítás | 4 fajta címszámítás | 4 fajta címszámítás
 | TLB | FP társprocesszor
 |  | Adat/utasítás cache