## Slide 1: SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE, FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEI
Neumann elvek (1946)
  A gép legyen teljesen elektronikus, külön funkcionális egységekből álló
  Használja a kettes számrendszert
  Adatokat és programokat ugyanabban a memóriában tárolja
  Legyen az általános Turing-gép megvalósítása

## Slide 2: NEUMANN-FÉLE FUNKCIONÁLIS FELOSZTÁS
Központi feldolgozó egység
Memória
Beviteli egység
Kiviteli egység
Vezérlő egység
adat
vezérlés

## Slide 3
Eredetileg az egységek között pont-pont összeköttetés
A felosztás alapjaiban ma is érvényes, a vezérlő egység funkciója megoszlik a többi között
A kapcsolódás módja megváltozott: sín-rendszerű lett
Központi feldolgozó egység
Memória
Be/Kiviteli egység(ek)

## Slide 4: A funkcionális modulok szerepe
Sínrendszer: a modulok közötti kapcsolat biztosítása
  Adat, cím és vezérlősín
  Egységes (szabványosított) mechanikai, elektromos, időzítési és működési előírások (ISA, EISA,PCI...)
CPU: adatfeldolgozás, a vezérlés egyes feladatai,
  regisztertömb, jelzőbitek
  aritmetikai/logikai egység
  sínillesztő egység
Memória: adatok és program tárolása
  Operatív: itt van a futó program és adatai
I/O egységek: kapcsolat a külvilággal (blokk, karakter)

## Slide 5: Részletezett struktúra (PC)
CPU
Memória
DMA
regiszterek
ALU CU
RAM ROM
T.proc
CTC
UART(SIO)
PIO
FDD/HDD
ITC
VC
adatsín
címsín
vezérlősín

## Slide 6: EGY EGYSZERŰ CPU: i8086
Lehívás és végrehajtás időben átfedi egymást
  Utasítás pipeline
  BIU: címszámítás, adatmozgatás, sínvezérlés
  EU: utasítás dekódolás, végrehajtás
  BIU és EU autonóm működik, sebesség-kiegyenlítésre a Q sor szolgál
Végrehajtó
egység (EU)
Sínillesztő
egység (BIU)
Utasítás
végrehatási
sor (Q)
adat
utasítás
sínek
Társprocesszor
(opcionális

## Slide 7
SP
BP
SI
DI
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
CS
SS
DS
IP
ES
ALU
Flag reg.
Sín
vezérlő
Ut. sor
Vezérlő, időzítő
A16-19
AD00-AD15
16
8
16
16
AX
BX
CX
DX

## Slide 8: KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK
DMA: közvetlen memóriahozzáférés
  Adatátvitel a memória és a perifériák között a CPU közreműködése nélkül
  Működés két fázisban:
    A CPU beállítja a memória-címet, átviendő adatmennyiséget, átvitel módját
    A DMA önállóan működik: megszerzi a sín vezérlésének jogát, generálja a memóriacímet és a szükséges vezérlőjeleket
  Előny: gyorsabb működés, a CPU-t nem terheli az adatátvitel
  Módok: egy byte, blokk, periféria-vezérelt

## Slide 9: DMA és CPU kapcsolata
A DMA-hoz átvitelkérés érkezik a perifériától a DREQx bemeneten. (Legyen a művelet írás.)
Hatására a HRQ kimeneten elkéri a CPU-tól a sínek használatának jogát, amit a CPU a HLDA jellel jelez
Ezt a DMA a DACKx kimeneten át tudatja a perifériával, kiadja a memória címet, az IOR és a MEMW jelet (egyszerre!). Közben a többi periféria tiltott (DACKx a kiválasztójel!)!
CPU
DMA
HRQ
HLDA
DREQ0
DACK0

## Slide 10
Átvitel végén a címregiszter tartalma módosul, a byte számláló csökken
Ha eléri a 0 értéket, a DMA vezérlő megszakítással jelez a CPU-nak
Egyéb lehetőségek:
  Automatikus újratöltés
  Memória-memória közötti átvitel (szoftver DMA kérés)
  Programozható csatornaprioritás (rögzített, körbeforgó)
  Kaszkádosítás, csatorna maszkolás

## Slide 11: TÁRSPROCESSZOROK
Elv: speciális feladatok elvégzésére alkalmazzunk specializált eszközt (lebegőpontos aritmetika, I/O műveletek)
A társprocesszor is a sínekre csatlakozik, de közvetlen kapcsolata is van az általános processzorhoz
Ha az általános processzor olyan kódot érzékel, amit a társprocesszor hajt végre (és érzékeli a társprocesszor jelenlétét), akkor
  Felfüggeszti működését és vár a művelet eredményére
  Tovább fut, és akkor vár, amikor az eredmény kell neki (csak ha nem kell címet számítania!)

## Slide 12
Eközben a társprocesszor végrehajtja a neki szóló utasításokat
Ha a társprocesszornak memóriához kell fordulnia, akkor a címszámítást az általános processzor végzi el
A memóriaművelet végrehajtásának módjai:
  Az általános processzor végzi és az adatot adja át
  A kiszámított címet adja át és a memóriaműveletet a társprocesszor végzi

## Slide 13
Memória
Sín vezérlés
Univerzális
processzor
Társprocesszor
adatsín
állapot
vezérlés
A nyereség annyi, amennyivel a társprocesszor gyorsabb, mert általában csak az egyik processzor működik

## Slide 14: A FEJLŐDÉS IRÁNYAI
Hajtóerő: gyorsabb, nagyobb teljesítményű gépeket kívánnak az alkalmazások
Adatszélesség növekedés:
  (8) 16, 32, 64 bites adatszélesség
  Sebességnövekedést jelent, mert nem kell „több szavas” operandusokkal dolgozni
  Címsín szélessége is nő az adatszélességgel, így nő a megcímezhető tárolóterület
  Nem csak a CPU, hanem a perifériák is több biten működnek: ez minőséget javít, gyorsít

## Slide 15: TÖBBPROCESSZOROS GÉPEK
„Ha nem megy gyorsabban, csináljuk többen”