## Slide 1: MEMÓRIA KEZELÉS, SZERVEZÉS
Memória hierarchia:
  Virtuális tár, nagy méret, lassú működés
  Operatív tár, kisebb méret, gyorsabb
  Gyorsítótár (cache): átmenet az OME és a regiszterek között, méretben és sebességben is
  Regiszterek: kis kapacitás, de a leggyorsabb

## Slide 2
Találati hiba arány (miss rate): hány %-ban nem találjuk a keresett információt
  Virtuális tár (ld. később) : 1% körül elfogadható
  Gyorsítótár: kisebb a sebességkülönbség, ezért akár 10% is elfogadható
CPU
regiszterek
gyorsítótár
(cache)
operatív
memória
virtuális
memória
1~4 Gbyte
10-20 ms
64~512 Mbyte
~100 ns
100~200 byte
~10 ns
32~256 Kbyte
~20 ns

## Slide 3: Gyorsítótár kialakítása
Szempontok:
  Mérete: a benne tárolt adatok segítsék a találati hibák számának alacsony értéken tartását
  Minimális hozzáférési idő találat esetén
  Minimális járulékos időveszteség tévesztés esetén
  Koherencia, azaz azonos adatok a gyorsítótárban és a memóriában
Találati hiba arány csökkentése:
  Jelentős tényező a cache mérete: nagyobb cache kisebb hibaarány, DE drágább!
  Szerkezete: utasítás és/vagy adat cache

## Slide 4
  Utasítások: sorban egymás után, mindig vannak
  Adatok: az adatokra nem érvényesül a közelségi elv
  Egyszerű cache: utasítások és adatok ugyanazt a gyorsítótárat használják. Néha csak az utasításokra van gyorsítótár
  Összetett: külön utasítás és külön adat-cache van. Hatásosabb, mint az előző, de többe is kerül
Leképezés: hogyan találjuk meg a cím alapján a szükséges információt a gyorsítótár alkalmazásával, azaz hogyan tároljuk az OME tartalmát (egy részét!) a gyorsítótárban

## Slide 5: Közvetlen leképezés (direct mapping)
A gyorsítótár méretét tekintsük egy lapnak.
A gyorsítótárban az adatokat több byte-ból álló egységekben, blokkokban tároljuk.
Legyen a blokk 32 byte, a lapméret 32 Kbyte
Legyen a fizikai cím 32 bites, (4 Gbyte)
A közvetlen leképezés lényege, hogy az operatív memória egyes blokkjait mindig a cache ugyanazon blokkjában tároljuk

## Slide 6
lapcím (TAG)
blokk cím(CBA)
byte cím(O)
0
4
5
14
15
31
gyorsító vezérlő-tára
V= érvényesség jelzőbit
Gyorsítótár
(1024x256)
0
1024
V
0
31
1

## Slide 7: Közvetlen leképezés működése
A blokkcím(CBA) kijelöl egy bejegyzést a vezérlőtárban
Ha ott érvényes bejegyzés van (V bit jelzi), akkor összehasonlítja a lapcímmel (TAG).
Ha megegyeznek, akkor a keresett információ a gyorsítótárban van és a cím alsó 5 bitje(O) választja ki a 32 byte valamelyikét
Találati hiba esetén, a módszer lényegéből adódóan a blokkcím által kijelölt helyre be kell írni:

## Slide 8
  A gyorsítótárba a 32 byte-os blokkot
  A vezérlőtárba a lapcímet
  A V bitbe az érvényesség jelzését
Gondot kell fordítania koherenciára (ld. később)
Értékelés: a közvetlen leképezés egyszerű, gyors (nincs csere!), de mivel azonos sorszámú blokk csak egy darab lehet benn, viszonylag sok találati hibával működik.
Javítási lehetőség: növeljük a cache méretét

## Slide 9
Ne a blokkok számát szaporítsuk, hanem alakítsuk úgy, hogy több azonos sorszámú blokkot tudjon kezelni: tegyünk „mögé” egy ugyanolyan szerkezetet

## Slide 10: Két (ill. többutas) asszociatív leképezés
Kétutas asszociatív leképezés: egyszerre indul mindkét vezérlőtárban a keresés és egyszerre folyik a lapcím összehasonlítása is mindkét úton
Előny: nő a találat valószínűsége
Hátrány:
  kétszer annyi tár kell
  bonyolultabb az eljárás
  Találati hiba esetén el kell dönteni, hogy hová kerüljön az új blokk (idő!)

## Slide 11
TAG
CBA
O
Hit 2
Hit 1
Kétutas, részben asszociatív ( two way set associative) leképezés
Cache 1
Cache 2
n utas esetben n darab komparátor kell

## Slide 12
További gyorsítás érhető el négyutas leképezéssel
A közvetlen leképezést tekinthetjük „egyutasnak”
Pentium: kétutas, i80486: négyutas
Többutas leképezés azonos méretű tárakkal is lehetséges, ilyenkor a blokk-számot felezzük, ill. negyedeljük, de a kevesebb blokk miatt nem érvényesül a több út előnye

## Slide 13: Teljesen asszociatív leképezés
A vezérlőtárat cseréljük le tartalom szerint címezhető tárolóra
A tartalom szerint címezhető tároló minden egyes rekeszén azonos időben lehet keresni, tehát nincs szükség a blokkcímre
Mivel nincs blokkcím, bármely blokk a cache tár bármely helyén elhelyezhető
A vezérlőtárban a lapcím van, ezt hasonlítjuk össze a fizikai cím megfelelő részével, találat esetén a rekesz pozíciója címzi a cache-t

## Slide 14
lapcím (lap sorszám)
byte cím
0
4
5
31
gyorsító vezérlő-tára
V= érvényesség jelzőbit
Gyorsítótár
0
n-1
V
0
31
1
találat itt

## Slide 15: Cache helye, további jellemzői
Virtuális megvalósítás: a cache a processzor és a memóriakezelő egység (MMU) között található, így virtuális címekkel dolgozik.
  Gond: egy virtuális cím több valós címnek felelhet meg
Valós megvalósítás: a cache az MMU és a memória között van
  Minden memóriacímnek csak egy megfelelője lehet a gyorsítótárban
Gyorsítótáras adatok lehívása lehet:

## Slide 16
  Átnéző: a vezérlő először a gyorsítótárban keres, és csak akkor fordul az operatív tárhoz ha nincs találat (egyszerűbb, de lassú)
  Elnéző: a vezérlő egyszerre indítja a keresést a gyorsítótárban és a memóriában. Ha a gyorsítótárban találat van, a memória-keresést leállítja
Behozási eljárás (fetch policy):
  igény esetén (ha nincs találat, ez a miss)
  előrelátással, az i-edikkel együtt az i+1-et is
  szelektíve, pld. adatot vagy utasítást

## Slide 17
Helyettesítési eljárások (közvetlen vezérlésre már láttuk, ott nem gond):
  Véletlenszerű
  Legrégebben használt, LRU
  Legritkábban használt, LFU
  Első be- első ki , FIFO
  Nem legutóbb használt, NLU
Megoldások:
  LRU: számláló, adott időnként nő, hozzáférés törli, a max. értéket keressük
  LFU: számláló, adott időnként törlés, hozzáférés növeli, a min. értéket keressük

## Slide 18: A gyorsítótár koherenciája
Koherencia: azonos adat a gyorsítótárban és a memóriában
Frissítési eljárások:
  Átírás (write through), minden írás két helyen történik: a gyorsítótárban és a memóriában
    Egyszerű, de minden írást találati hibaként kell kezelni, ez lassít
    write through with write allocate: ír és behoz, OME-be és cache-be
    write through with no write allocate: csak ír, az OME-be
  Visszamásolás, (write back), az írás csak a gyorsítótárat változtatja, ezt egy flag jelzi (Dirty), és csak akkor másolódik az adata a memóriába, ha az adott blokkot a cache-ben felül kell írni
    Kevésbbé lassít, de a DMA gondot okoz!

## Slide 19
Koherencia több adatforrás esetén (CPU & DMA, multiprocesszor)
  Sínfigyelés: a vezérlő figyeli a sínt és automatikusan törli az érvényességet (a V bitet), ha másvalaki a cache-ben lévő adatot tartalmazó címre ír
  DMA keresztülírás: memóriába történő írás esetén az adat a gyorsítótárba is beíródik. Bonyolult vezérlés.
  Multiprocesszoros rendszerek: MESI protokoll:
    Modified, Exclusive, Shared, Invalid jelzőkre alapozott eljárás, ennek alapján frissítendő a cache

## Slide 20: Egyéb hozzáférés gyorsítások
Memória átszövés (interleave):
  a memóriát tömbökbe (bank) szervezik. Ha ugyanabból a tömbből olvassuk ki az egymás utáni byte-okat, két olvasás között a teljes hozzáférési időnek el kell telnie.
  Szervezzük úgy, hogy egy tömbben tároljuk az összes páros című byte-ot, egy másikban az össze páratlan címűt.
  Igy egy szó kiolvasásakor a CPU elindítja az első olvasást a páros címről és még mielőtt az befejeződne, indítja az olvasást a másik tömbből
  A két tömb működése átfedi egymást, az eredmény: a hozzáférési idő kisebb lesz
  Attól függően, hogy hány tömbünk van, beszélünk kétutas, négyutas átszövésről

## Slide 21
Burst sínciklus: egyes processzorok (i386, i486) a 32 bites címet két részre osztják:
  BE0~3: byte engedélyezés, az alsó két címbit dekódolt értéke
  A2~A31
Általában egy tetszőleges címről két óraciklus alatt olvasható be adat
Ha a címzés olyan, hogy a beolvasandó adat kezdőcíme xxxx xxx0, végcíme pedig xxxx xxxF, azaz csak az A4~A31 változik, akkor lehetőség van lökésszerű olvasásra,ez a „burst”. Ilyenkor négy művelet 5 ciklus alatt lezajlik

## Slide 22: TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ ARCHITEKTÚRÁLIS ELVEK
Tárolókezelési problémák
  Nagyobb memóriára van szükség, mint amit a címtér megenged (tipikus a korai mikroprocesszoroknál)
  Jóval nagyobb a címtér mint a meglévő operatív memória (tipikus a korszerű PC-k processzorainál)

## Slide 23: KIS CÍMTÉR SOK MEMÓRIA
Tömbkapcsolás
P r o c e s s z o r
Nem kapcsolt memória
Címsín
Adatsín
Vezérlő sín
MEM 0
MEM 1
MEM n-1
Tömbkiválasztó logika

## Slide 24: A tömbkiválasztó működése (regiszter és 1 az n-ből dekóder)
Programrészlet (Z-80 assembly)
LD A,0x04 ; Memória tömb száma
OUT 0x10,A ; Beírás a regiszterbe
Előnyei: Hátrányai:
  Egyszerű Merev a memóriafelosztás
  Gyors, alig lassítja Nem átlátszó a működést Mindig kell nem kapcsolt
  Könnyen bővíthető memóriatömb

## Slide 25: Példa (megvalósított rendszer)
Nem kapcsolt EPROM
0000
1FFF
Nem kapcsolt RAM
3FFF
Kapcsolt RAM
7FFF
Kapcsolt
EPROM
FFFF
16 EPROM tömb (16*32 kByte)
6 RAM tömb (6*16 kByte)
Rendszeradatok, display memória, 8 kByte
Operációs rendszer rutinjai, 8 kByte

## Slide 26: Architektúrális változtatás kövekezményei
Szubrutinhívás módja
  Tömbön belül, illetve közös memóriában:
  CALL SUM ; ÖSSZEADÁS RUTIN
  DW OPER1 ; ELSŐ OPERANDUS
  DW OPER2 ; MÁSODIK
  Más tömbben:
  CALL BSCALL ; HÍVÁST VÉGZŐ RUTIN
  DB ROM4 ; MELYIK TÖMBBEN
  DW SUM ; ÖSSZEADÓ CIME
  DW OPER1 ; TILOS, HIBÁS !!!!
Rutin-címtábla, szerkesztés, paraméter-átadás

## Slide 27: KIS CÍMTÉR SOK MEMÓRIA
Indexelt leképezés
index( x bit)
címkiterjesztés
vezérlés
z bit
n bit
címkiterjesztés
eltolás
Logikai cím (processzortól)
Fizikai cím (memóriához)
eltolás (d bit)
vezérlés címkiterjesztés
index( x bit) eltolás (d bit)
címkiterjesztés eltolás

## Slide 28: Az indexelt leképezés működése
A memóriát rögzített méretű lapokra oszjuk
A lapok címét betöltjük a perifériaként címezhető indexregiszter-tömbbe
A logikai cím index-része kiválaszt egyet az indexregiszterek közül
A kiválasztott regiszterben tárolt címkiterjesztést egyesítve a logikai címben lévő eltolással kialakul a fizikai cím
A fizikai címből a címkiterjesztés egy lap kezdetére mutat, a lapon belüli címzést az eltolás oldja meg
A vezérlőbitek a lapra vonatkozó információt, korlátozásokat tartalmazzák

## Slide 29: Mit értünk el
Összefüggések:
  Indexregiszterek száma: 2x
  Lapméret: 2d byte
  Lapok száma: 2n
  Teljes memóriaméret: 2n+d
  Egyidejűleg elérhető memória: 2x+d
Vegyük észre, hogy az egyszerre elérhető memória mérete azonos a címtér méretével.

## Slide 30: Az indexelt leképezés értékelése
Előnyök Hátrányok
Egyszerű, rugalmas Nem olcsó
Cím leképezés gyors Itt is kellenek
Átlátszó (majdnem) rögzített lapok
Támogatja a multitaskingot
Programrészeknek nem kell
összefüggő terület

## Slide 31
Indexelt leképezés
A logikai cím 16 bit, ebből a 4 MSB az index. A fizikai tár mérete 1 MB. Mekkora az indexregiszter tábla mérete, ha a vezérléshez 2 bitet tartalmaz?
1 MB tár  fizikai cím: 20 bit
Offset mérete 12 bit  lapméret 4 kB.
Címkiterjesztés = 20 – 12 = 8 bit
Egy bejegyzés a táblában: 2 + 8 = 10 bit
Index 4 bit  bejegyzések száma = 16
Indexregiszter tábla mérete 16 * 10 bit

## Slide 32: NAGY CÍMTÉR KEVÉS MEMÓRIA
Virtuális tárolók
Elvek:
  Tekintsük a nagykapacitású háttértárat egy vituális memóriának, aminek mindig csak egy tört része található meg a fizikai memóriában, így a processzor (majdnem) teljes címterét kihasználhatjuk (Intel 386: 4GByte).
  Csináljuk ezt olyan módon, hogy a felhasználó (a programot író) ne vegye észre

## Slide 33
  A virtuális tár címzésére a logikai cím, a valós tár címzésére a fizikai cím szolgál
  A háttértár és az operatív memória között átvitelekre lesz szükség, de ezt a hardver és az operációs rendszer automatikusan végzi
  Az erre a célra szolgáló hardver elem a tárkezelő-egység (MMU, Memory Management Unit), feladata egyrészt annak nyilvántartása, hogy a virtuális tár melyik része van a memóriában és hol, másrészt ez végzi a cím logikaifizikai átalakítását

## Slide 34: A LEKÉPEZÉS MÓDJAI
Három elterjedt megoldás létezik:
  lapszervezés,
  szegmentálás, és a
  lapozott szegmentálás (ld. Intel 386-nál)
  (Az Alpha és az UltraSPARC gépek egy negyedik eljárást alkalmaznak, a változó méretű lapokat.)

## Slide 35: LAPSZERVEZÉSŰ VIRTUÁLIS TÁROLÓ
Virtuális (logikai ) cím a processzortól
Lap sorszám
Eltolás
Laptábla mutató
+
Operatív memória
Lapok
Laptábla
Vezérlés
védelem
Lap kezdőcíme
+
Fizikai cím
Lap sorszám
Eltolás
+
+
Vezérlés Lap kezdőcíme
védelem

## Slide 36: Működés
Az operatív memóriát rögzített méretű lapokra osztjuk
Elkülönítünk egy területet, ahol a lapok címe és egyéb adatok lesznek, ez a laptábla
A laptábla kezdőcímét egy regiszterben, a laptábla mutatóban tartjuk
A virtuális cím két részből áll:
  Kívánt lap sorszáma
  Lapon belüli eltolás

## Slide 37
A lapsorszám kijelöl egy laptábla bejegyzést
Minden bejegyzés két részből áll:
  Vezérlőbitek (később tárgyaljuk)
  A lap operatív memóriabeli kezdőcíme
A kívánt fizikai cím tehát a laptáblabeli kezdőcímnek és a virtuális cím eltolás részének egyesítéséből származik
A laptáblából történő olvasást az MMU végzi, azt a programozó nem észleli
Virtuális tár méretű memóriát látunk, de
Két olvasás egy helyett!! (legjobb esetben)

## Slide 38: VEZÉRLŐBITEK
Vezérlőbitek:
  Hozzáférési jogok, védelem (később)
  Bent van a lap vagy nincs
  Ha nincs, akkor hol van a háttértárolón ( a címrésszel együtt!)
  Ha benn van, akkor módosult-e a behozatal óta
  Milyen régen van benn
Mi történik, ha a keresett lap nincs a memóriában? Az MMU érzékeli ezt, és laphiba (page fault) keletkezik.

## Slide 39
A laphibát az operációs rendszer kezeli. Beolvassa a lap tartalmát a háttértárolóról, kitölti a laptábla megfelelő bejegyzését, a vezérlőbiteket és a lap kezdőcímet egyaránt.
Gondot jelent, ha a lap behozatala idején nincs szabad hely a memóriában, azaz a laptábla minden bejegyzése érvényes lapot jelez. A megválaszolandó kérdés: melyik lap helyére hozzuk be az újat? Elvi válasz könnyű: a legrégebben használt (közelségi szabály) és nem módosított (nem kell kilapozni) lap helyére.

## Slide 40
Gyorsítási (inkább nem-lassítási) lehetőség:
  Tartalom szerint címezhető tárat alkalmazunk másod-laptáblaként. Csak néhány lap címe van benne(ár!). Egyszerre indul a keresés mindkét helyen, ha a tartalom szerint címezhető tár találatot jelez, a másik ágat leállítjuk.
Laptábla méret probléma: jó lenne az MMU-ban tartani, de ahhoz mindenképpen túl nagy. Lehet akkora méretű is, hogy már az operatív memóriában is csak egy része fér el, ilyenkor a maradék a háttértáron van, és azt is lapozzuk (újabb lassulás!)

## Slide 41: Lapméret, laphiba és utasítás végrehajtás
Mekkora legyen a lapméret? Mivel a háttértárolóhoz fordulás viszonylag lassú (~10 msec), az átviteli sebesség viszonylag nagy (~x Mbyte/sec) ezért célszerű nagy lapméretet választani.
Fix lapméret következménye: a lapok végén üres helyek maradhatnak. Ezt belső fragmentációnak nevezzük. Amíg a memória drága és kicsi volt, súlyos gondot jelentett, ez vezetett a szegmensszervezéshez. Ma már nincs jelentősége.

## Slide 42
Laphiba és utasítás végrehajtás: egy utasítás a CPU egy regiszteréhez hozzá akarja adni egy memóriában tárolt változó értékét. Végrehajtás közben derül ki, hogy a kívánt lap nincs a memóriában  a laphiba megszakítást, pontosabban kivételes állapotot okoz.
DE: a programmegszakításokat a processzor az utasítás végrehajtása után és nem közben kezeli, ezért a hagyományos módszer nem alkalmazható.

## Slide 43: VÉDELEM
PRIVILEGE: csak ilyen vagy ennél kisebb privilégium szintű taszkok férhetnek hozzá a laphoz.
TYPE: csak a lap típusának megfelelő műveletek hajthatók végre (pl. PUSH csak STACK típusú lapon).
RIGHTS: mit csinálhatunk, ha a laphoz hozzáfértünk (függ a típustól is, pl. csak olvasható, csak végrehajtható).

## Slide 44: SZEGMENSSZERVEZÉSŰ VIRTUÁLIS TÁROLÓ
Könyv Szegmens Eltolás
Könyvtár
kezdőcíme
Vez./véd.
i. SIT kezdőcíme
j. szegmensleíró címe
i. szegmensindex tábla
szegmensleírók táblája
felhasználói könyvtár
Vezérlés
Hossz
Kezdőcím
Hossz
Vezérlés
Kezdőcím
+
+
+
+
+
+

## Slide 45: Szegmensszervezésű virtuális tároló működése, jellemzői
A memóriát tetszőleges számú, változó méretű szegmensre osztjuk (nem kód, adat, stack!!):
  nincs töredezés, alkalmazkodik a program/adatok méretéhez
  nyilván kell tartani a szegmens méretét
A virtuális cím három részből áll: könyv (context), szegmens (segment) és eltolás (offset)
Egy felhasználó programjaihoz tartozó szegmensindex-táblák címeit a könyvtár tartalmazza. Ezek közül jelöl ki egyet a könyv.

## Slide 46
A szegmensindex-tábla kezdőcíme és a virtuális cím szegmens része kijelöli egy szegmensleíró címét.
A szegmensleíróban található a szegmens kezdőcíme, ezt az eltolással egyesítve létrejön a fizikai cím.
A gyorsabb működés érdekében a szegmensleírók egy része tartalom szerint címezhető memóriában az ú.n. TLB-ben (Translation Lookaside Buffer) található.
Laphiba kezelése: találni kell egy megfelelő méretű helyet a behozandó szegmensnek!

## Slide 47
Ha a szegmensek közötti hely kisebb a szükségesnél, a lehetőségek:
  egy elég nagy szegmens kivitele (legegyszerűbb)
  várakozás egy program befejeződésére (nem hatékony)
  a szegmensek egymás mellé illesztése, az ú.n. dinamikus áthelyezés (bonyolult, hw támogatás kell)
A könyvtárak megfelelő ktitöltésével és megfelelő jogosultsággal ( a könytár védelmi része!) több felhasználó is hozzáférhet ugyanahhoz a szegmenshez.