## Slide 1: CPU TELJESÍTMÉNYÉNEK FOKOZÁSA: PIPELINE
A gyorsműködésű CPU-k kialakításának egyik fő eszköze.
Elvi alapja: az utasítások végrehajtásának folyamatát bontsuk fel számos egyszerűbb lépésre, amelyeket különálló funkcionális egységek egymástól függetlenül végeznek el.
Ezek az egységek a pipeline állomásai.
A pipeline az időbeli párhuzamosságot használja ki, az utasításokat időben átlapolva hajtja végre.

## Slide 2
1. végrehajtó
egység
2. végrehajtó
egység
3. végrehajtó
egység
utasítás
rész-
eredmény
eredmény
rész-
eredmény
pipeline feldolgozás vázlata
(n-1). utasítás
dekódolása
(n-2). utasítás
végrehajtása
(n-3). utasítás
eredm. tárolás.
n. utasítás
dekódolása
(n-1). utasítás
végrehajtása
(n-2). utasítás
eredm. tárolás
(n+1). utasítás
dekódolása
n. utasítás
végrehajtása
(n-1). utasítás
eredm. tárolás
1. állomás
2. állomás
3. állomás

## Slide 3
Állomások működhetnek:
  Aszinkron, ilyenkor puffertároló kell közéjük
  Szinkron, közös órajellel, nem kell puffer
Szinkron működés esetén az órajelet a leglassúbb állomás késleltetése határozza meg
Kellő számú állomás esetén elérhető, hogy az utasítások –néhány kivétellel- egy óraciklus alatt végrehajtódjanak
Kivétel: memória-referens utasítások és a feltételes vezérlésátadás

## Slide 4
LOAD/STORE:
  kétszer kell memóriához fordulni, lehíváskor és a végrehajtás során is
  Megoldás: a második memóriaművelet alatt a pipelinet egy óraciklusra leállítjuk, így egy „lyuk” keletkezik benne
Feltételes elágazás:
  Nem lehet tudni előre, hogy melyik ágon folytatódik a végrehajtás. Ez egyike az ú.n. utasítás egymásrahatásoknak.

## Slide 5: Utasítás egymásrahatások
Feldolgozási egymásrahatás:
  Két különböző utasítás ugyanazt az erőforrást igényli
  Ha nincs szabad erőforrás a kívánt típusból, a második utasításnak meg kell várnia az előző befejeződését
Procedurális egymásrahatás:
  Egy utasítás végrehajtása v. kihagyása függ az előző utasítástól, pld. feltételes ugrás

## Slide 6
  Legegyszerűbb megoldás: a feltételes ugrás kódjára leáll a pipeline működése és csak akkor indul újra, ha már nincs benne utasítás
  Hátrányos, mert éppen a pipeline erősségét szünteti meg
  Másik lehetőség: két pipeline, az egyikbe az egyik ág utasításait, a másikba a másikét töltjük. Ha kiértékelhető a feltétel, a nem teljesülő ág pipeline-ját kiürítjük. Bonyolult vezérlést igényel, nem alkalmazzák
  Gyakori megoldás: megjósolják, hogy melyik ágon fog a program folytatódni

## Slide 7
  Szokásos jóslat: a feltétel nem teljesül, kivéve az indexekre vonatkozókat
  A jósolt ág utasításait kezdjük végrehajtani, de mindet megjelöljük
  Ha egy jelölt utasítás már a végrehajtás fázisába kerül, akkor ott megáll, mindaddig amíg a feltétel ki nem értékelődik
  Ha a jóslás helyes volt, folytatódik a működés, ha nem, a jelölt utasításokat töröljük a pipeline-ból
  Ha a másik ág néhány utasítását egy átmeneti tárba, a „branch buffer”-be tesszük, onnan gyorsan feltölthető a pipeline

## Slide 8
Adat egymásrahatás:
  Az utasítás egyik operandusa az előző utasítás eredménye
  Megoldás: NOP v. utasítás átrendezés
Utasítás sorrend megváltoztatása gyorsíthat is
a = b + c;
d = e – f;
Legyen a, b, c, d ,e, és f a memóriában.
Soros kód:
LW Rb,b
LW Rc,c
ADD Ra,Rb,Rc
SW a,Ra
LW Re,e
LW Rf,f
SUB Rd,Re,Rf
SW d,Rd
Pipeline kód (gyors):
LW Rb,b
LW Rc,c
LW Re,e
ADD Ra,Rb,Rc
LW Rf,f
SW a,Ra
SUB Rd,Re,Rf
SW d,Rd

## Slide 9
Függőségek két utasítás között (feltesszük, hogy UT1 után UT2 következik):
  UT2és UT1 között (valódi) adatfüggőség van, ha UT1 abba a regiszterbe/memóriarekeszbe írja eredményét, ahonnan UT2 olvassa az operandusát
  UT2 antidependens UT1 –től, ha olyan regiszterből/memóriarekeszből olvas, amelyet UT2 felül fog írni
  UT2 kimenet függő UT1 –től, ha mindekettő ugyanabba a regiszterbe/memóriarekeszbe ír és UT2 ír később
  UT2 vezérlési függőségben van UT1 –gyel, ha UT1 –nek be kell fejeződnie, hogy eldönthető legyen UT2 végrehajtása

## Slide 10
Az antidependens és a kimeneti függőséget szokás hamis adatfüggőségnek is nevezni.
Adat hazárd: az utasítások függősége okozhatja, amikor UT1 és UT2 olyan közel van, hogy átfedésük a pipeline-ban megváltoztatja egy regiszterhez való hozzáférésük sorrendjét. Három típusa van:
  olvasás írás után (RAW): UT2 megpróbálja olvasni az operandust, mielőtt UT1 kiírta volna
  írás olvasás után (WAR): UT2 megpróbálja kiírni az operandust mielőtt UT1 olvasta volna
  írás írás után (WAW): UT2 megpróbálja kiírni az operandust mielőtt UT1 –kiírta volna

## Slide 11: Pipeline és interrupt
Megszakítás esetén a pipeline-t ki kell üríteni, ez lassít
Nem biztos, hogy ugyanazon időben jelentkező megszakítás ugyanazt az állapotot találja egy pipeline gépben, mint egy átlapolás nélküliben, ez utasítás egymásrahatáshoz vezethet

## Slide 12: Pipeline és utasítás-módosítás
Ha megengednénk az utasítások átírását (nem jó ötlet), a pipeline alkalmazása újabb problémát okoz:
  A pipeline-ban legyen az n-2, n-1 és az n-edik utasítás
  Kezelhetetlen helyzet alakul ki, ha az (n-1)-edik utasítás módosítja azt a memóriarekeszt, ahonnan az n.-edik utasítást lehívtuk

## Slide 13: CISC ÉS RISC PROCESSZOROK
Program futási ideje: P = I*C*T
  I az utasítások száma
  C az órajelciklusok utasításonkénti átlagos száma
  T az órajel ciklusideje
P csökkentésének módjai:
  Kisebb T, azaz gyorsabb óra. Technológiai problémákat okoz
  I csökkentése, csináljon egy utasítás sokféle dolgot, akkor kevés kell belőle  CISC
  C csökkentése: legyen C=1  RISC

## Slide 14: RISC
Vizsgálatok kimutatták, hogy a magas szintű nyelvekről lefordított programok a CISC utasításkészlet mintegy 30%-át használják csak
Bonyololult, CISC utasításokat mikroprogramozott vezérléssel lehet megvalósítani az viszont lassabb, mint a huzalozott
Következtetés: kevés, egyszerű utasítás, huzalozott, gyors vezérléssel

## Slide 15
Minden utasítás legyen azonos hosszúságú, azonos szerkezetű
Címzési módok legyenek egyszerűek, főleg regiszteres, memória címzéshez használjuk a regiszter-relatív címzést
Memóriareferens utasítások: csak 2, a Load és a Store, illetve a Swap (regiszter-memória csere)
Sok regiszter, a gyors működés érdekében
Regiszterek kezelése regiszterablakkal

## Slide 16
kimeneti
regiszter
helyi
regiszter
bemeneti
regiszter
kimeneti
regiszter
helyi
regiszter
bemeneti
regiszter
kimeneti
regiszter
helyi
regiszter
bemeneti
regiszter
CWPn-1
CWPn
CWPn+1
globális
regiszterek
globális
regiszterek
Taskn-1
Taskn
Taskn+1
CWP= aktuális munkaterület mutató
Paraméter
átadás