## Slide 1: A PERIFÉRIÁK
Fő szerepük
  A felhasználóval, más gépekkel történő kapcsolattartás
  Nagytömegű adat tárolása (háttértárak)
Háttértár megvalósítás alapja:
  Mágneses: merevlemez, mágnesszalag
  Optikai: CDROM

## Slide 2: Mágneses adattárolás
Alapja:
  A mágneses anyagok két jól megkülönböztethető mágnesezettségi állapotot vehetnek fel
  A mágnesezés megszűnte után is megmaradnak ezen állapotok valamelyikében, anélkül, hogy ehhez energiát használnának fel
A mágneses tárolókban valamilyen hordozóra (merev ill. hajlékony) felvitt vékony mágnesezhető réteg mágneses állapotát változtatjuk meg (írás) illetve az állapotváltozás által indukált feszültséget érzékeljük (olvasás)

## Slide 3
Szempontok:
  kis helyen sok adat, azaz nagy írássűrűség
  Az adatok maguk tartalmazzák az olvasáskor szükséges időzítő jelet, az órajelet is
tekercs
vasmag (nem vas!)
hordozó
mágneses réteg
haladás iránya
Íróáram / kiolvasott jel
szórt mágneses tér

## Slide 4
  Terminológia mágneslemeznél: az írás koncentrikus körök, a sávok mentén történik
  A sávokat szektorokra osztjuk, ez az adatmozgatás egysége (gyorsabb a működés)
  Egymás alatt több hordozót helyezünk el, és minden mágneses felülethez tartozik egy író/olvasó fej

## Slide 7
4 vékony réteg:
szabad v. érzékelő réteg: szabadon mágnesezhető
távtartó v. elválasztó réteg: réz ötvözet, nem mágneses
rögzitett réteg: mágneses, rögzitett irányultságú
csere réteg: ez tartja rögzitve a mellette lévő réteg mágnesezettségét
A szabad réteg mágnesezettsége az alatta forgó lemez mágnesezettségét követi, bitről-bitre változhat. A rétegek közelsége miatt az elektronok “szóródnak” közöttük. Ha az elektron perdülete (spin) egybeesik a mágneses réteg perdületével, akkor az elektron kisebb ellenállást érzékel.

## Slide 9: Címzés (múlt és jelen)
Múlt: a cím három részből állt:
  Cilinder (ami több sáv egymás alatt)
  Fej
  Szektor
A címzés cilinder-folytonos, ezzel is csökkentendő a fejmozgások számát
Minden sávon azonos számú szektor helyezkedett el, mert így egyszerűbb volt a vezérlés
Következmény: sok kihasználatlan felület a lemezen (belső sáv hossza < külső sáv hossza)

## Slide 10
Jelen: az IDE alkalmazása lehetővé tette, hogy sávonként változó számú szektort használjunk
Az írássűrűség növelése és a kihasználatlan terület csökkenése drasztikusan csökkentette a lemezek, vele együtt a fejek számát
Címzés: él még a régi CHS, de ezt az IDE „lefordítja”
Megjelent a logikai blokk címzés (LBA), ez egyszerűen a szektor-számra épülő, lineáris címzés

## Slide 11: Szektor átlapolás (sector interleave)
A nagy írássűrűség és a gyors forgás miatt előfordulhat, hogy egymás utáni szektorok olvasásakor még nem fejeződik be az első szektor adatainak átvitele amikor már a második szektor bitjei haladnak el a fej alatt
Következmény: várni kell egy fordulatot
Megoldás: a szektorokat nem címük szerinti sorrendben írjuk a lemezre
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S1
S5
S2
S6
S3
S7
S4
Normál sorrend
Kettes átlapolás

## Slide 12: Írásmódok
Az elérhető írássűrűségre a legnagyobb hatással az a mód van, ahogyan a rögzítendő információnak a mágnesezés átváltásokat megfeleltetjük, ez az írásmód
1 1 1 0 1 0 0 0 1
NRZI: 1-es cella végén átmenet
PE: 1-es fel, 0: le
FM: 1 es 2 átmenet, 0 egy átmenet
MFM: 1 váltás középen, 0: váltás a cella elején (kivéve 1 után)

## Slide 13
NRZI: nem önszinkronizáló, ezért csak mágnesszalagnál alkalmazható, a paritás csatornával
PE: mágnesszalag
FM: egyszeres sűrűségű floppy
MFM: dupla és magas sűrűség (DD, HD), ez sem önszinkronizáló, de egy külső órajelet hozzászinkronizálva legfeljebb két periódusra marad magára az órajel-generátor

## Slide 14: Szektor szervezés
Két lehetőség:
  „Kemény” szektor: a szektor kezdetét a hordozón kialakított jel (bemarás, lyuk) mutatja. Nem használatos
  „Lágy” (soft) szektor: csak a sáv kezdetét jelzi a hordozó, a szektor kezdetét valamilyen különlegesen felírt információ jelzi.
GAP
INDEX ID
GAP
ID
GAP
DATA FIELD
GAP
ID M
TR N
P N
S N
S L
CRC1
CRC2
A
Data
Crc1
Crc2
Floppy lemez szektorformátuma
Lemez kezdet jel

## Slide 15
  GAP: hézag, a toleranciák miatt szükséges, csupa 0
  INDEX ID: szinkronizáláshoz szükséges minta
  ID M: index cím jel, ez az a különlegesen rögzített byte, amivel a szektorkezdet megtalálható
  TR N: a sáv száma
  P N: oldalszám (0 v. 1 )
  S N: szektor szám
  S L: a szektor hossza
  CRC: hibaellenőrzés ellenőrző összegei
  A: érvényes/törölt jelzés

## Slide 16
Jellemző adatok:
  Kapacitás:
    1,44 MB floppy,
    x100MB~x10GB merevlemez
  Elérési idő:
    Floppy: nem jelentős paraméter
    5~10 ms merevlemez
Más mágneses háttértár: mágnesszalag
Főleg archiválási célokra
Különféle szalagszélesség
Korszerű: szalag zárt kazettában
Elérés: soros!
Kapacitás: xGByte

## Slide 17: Optoelektromos háttértár (CDROM)
Tárolás elve: fókuszált kb. 1 m átmárőjű lézersugarat fényvisszaverő felületről reflektáltatunk. A felületen apró bemélyedéseket (pit) alakítunk ki, az ezekről visszaverődő sugár intenzitása eltér a bemélyedés nélküli területről (land) visszavert sugárétól

## Slide 18: Az optikai tárolás elve

## Slide 19: Főbb jellemzők
A sávok nem koncentrikus körök, hanem egyetlen spirál alakú sáv van
Írás belülről kifelé történik
A sprirálon alakítják ki a sávokat, de ez csak logikai megkülönböztetés
A sávon belül szektorok mérete 2352 byte, ezen belül változó mennyiségű adat található
Olvasási sebesség: egyszeres sebességnél egy szektor olvasása 1/75 másodpercig tart

## Slide 20
Hibajavító kódot alkalmaznak az írás során
Már házilag is írható!
CD v. mágneslemez
  Adatsűrűség:
    Floppy 96 sáv inchenként
    CD 16 000 sáv inchenként
  A mágneslemez gyorsabb
  A CD ideális hosszú idejű tárolásra, programok terjesztésére
  A CD nem kényes a környezetre (mágneses tér, karcolás)

## Slide 21: CD olvasás vázlata

## Slide 22: Megjelenítők
Alfanumerikus: csak betűk/számok. Olcsó, célberendezésekben
Grafikus: betűk, számok, rajzok
Terminál: több, mint be/kiviteli eszköz, korlátozott adatfeldolgozást is végez, elsősorban távoli géppel történő együttműködésre szolgál

## Slide 23: Monitorok
Katódsugárcsöves:
  elektronágyúból kilépő elektronsugár foszforba ütközve látható fényt gerjeszt
  Mágneses eltérítés, különböző foszforvegyület különböző színt hoz létre
  Jellemzők:
    Felbontás (pont/sor sorok száma) (kártya)
    Pont méret
    Színek száma (kártya!)
    Sorfrekvencia, képfrekvencia

## Slide 24: Folyékony kristályos (LCD)
Folyékony kristály oldat van két különleges polarizáló anyagból készült lap között
Egyenáram hatására a kristályok úgy rendeződnek el, hogy a fény nem tud áthaladni rajtuk (fekete-fehér), illetve csak bizonyos színű fényt engednek át (színes).
Mélysége jóval kisebb a CRT-nél
Képminősége nem annyira jó

## Slide 26
Elektromos tér nélkül a molekulák 90 fokot fordítanak a fénysugarak polarizációs síkján. A fény áthalad a hátoldali üvegen és visszaverődik. A szemlélő a visszaverő felületet látja (ezüstös-barnás szín).
Twisted Nematic LCD

## Slide 27
Elektromos tér esetén a molekulák nem változtatnak a fénysugarak polarizációs síkján. A fény nem halad át a hátoldali üvegen és elnyelődik. A szemlélő fekete karaktert lát az ezüstös-barnás színű háttér előtt.

## Slide 28: Plazma monitorok
Az LCD-hez hasonlóan itt is két síklap között elhelyezkedő anyag, egy gázkeverék kelti a látható fényt
Nagyfeszültség hatására a gázban kisülés keletkezik, ez ultraibolya sugárzást okoz
Az ultraibolya sugarak gerjesztik a foszfor kristályokat, ezek adják a látható fényt
Nagyméretű, jó minőségű kép, de drága

## Slide 29: Megjelenítők: nyomtatók
Két alapvető típus:
  Ütéssel működő (impact): sornyomtató, mátrixnyomtató
  Ütés nélküli (non-impact): tintasugaras, lézer, hő
Ütéssel működő nyomtatás elve

## Slide 30: Mátrixnyomtató,
Elv: a nyomtatófejben egymás alatt elhelyezett fémtűk találhatók. A fej mozgása közben a nyomtatandó betű adott oszlopának megfelelő pozíción lévő tűket elektromágnes a festékszalagnak ütközteti, így a papíron egy pont keletkezik (dot printer)
Gyors, de gyenge minőség
NLQ, de lassú
Zajos
Grafika is nyomtatható

## Slide 31: Sornyomtató
Egyszerre egy egész sort nyomtat (line printer)
Csak alfanumerikus, 80, 132 karakter/sor
Nagymennyiségű, gyors nyomtatásra (pld. közüzemi számlák nyomtatása)
Elv:
  forgó henger palástján vannak a betűk
  Egy sorban bárhol lévő azonos betűket egyszerre nyomtatja, amikor az adott betű éppen a kalapácsokkal szemben áll
Nagyon zajos

## Slide 32: Betűkerekes nyomtató
Leginkább az írógépre emlékeztet
Egy forgatható kerék kerülete mentén vannak a betűk
A kerék a kívánt pozícióba fordul, ezután egy elektromágnes a festékszalaghoz préseli
Ma már nincs gyakorlati jelentősége

## Slide 33: Lézernyomtató
Lapnyomtató, mert egy egész lapot nyomtat egyszerre
Elv:
  Egy fényérzékeny anyagból készült hengert statikus elektromossággal feltöltenek
  Azokon a helyeken ahova nyomtatni kell, egy vezérelt lézersugár kisüti a töltést
  A hengerre finom festékport hord fel egy másik henger
  A festékpor csak ott tapad meg ahol előzőleg a lézer kisütötte a töltést

## Slide 34
  A festékpor a hengerről a papírra tapad
  A papíron lévő festékport egy izzószál ráolvasztja a papírra
Nagyon jó minőség, csendes működés
Viszonylag lassú, és az üzemeltetése drága
Létezik színes változat is, az még drágább

## Slide 35: Tintasugaras nyomtató
Elv:
  Elektrosztatikusan feltöltött részecskéket tartalmazó tintából rendkívül kicsiny cseppeket lövell ki a nyomtatófej
  A kilövellt cseppek elektródák között repülnek el, ezek eltérítik a megfelelő irányba
  A fej mozgása közben a tintacseppek a mátrixnyomtatóhoz hasonlóan alakítják ki a betű képét
Jó nyomtatási minőség, majdnem olyan mint a lézernyomtató
Csendes, viszonylag olcsó, népszerű
Színes változat is van