## Slide 1: SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK - 5
Németh Gábor

## Slide 2: MULTIPROCESSZOROS RENDSZEREK
SZOROSAN CSATOLT RENDSZER:
- kommunikáció közös erőforráson keresztül,
- egyetlen operációs rendszer van.
Bonyolult, gyors.
Alapvető változatai:
- crossbar szervezés,
- multiport memóriára alapozott szervezés,
- rendszersínre alapozott szervezés.

## Slide 3: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK
CROSSBAR SZERVEZÉS
processzor 0
processzor 1
processzor 2
memória 0
memória 1
memória 2
kapcsoló
processzor
sín
memória
sín

## Slide 4: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 2
CROSSBAR SZERVEZÉS
- Előnyök:
   egyszerű felépítés,
   könnyen átkonfigurálható.
- Hátrányok:
   csak kis rendszerek esetén használható (problémát jelent a szabadút keresés),
   bonyolult kapcsolókat igényel.

## Slide 5: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 3
MULTIPORT MEMÓRIA
PROCESZ-
SZOR B
PROCESZ-
SZOR J
ADATSÍN
ADATSÍN
KÉTKAPUS
RAM
CÍMS.
CÍMS.
ENG B
ENG J
DEK
DEK
IT
IT
INT B
INT J
OLV/ÍR B
OLV/ÍR J
FOGLALT B
FOGLALT J
KÉSZ
KÉSZ

## Slide 6: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 4 MULTIPORT MEMÓRIA - 2
Egymástól független két bemeneti/kimeneti oldal.
PROCESZ-
SZOR B
PROCESZ-
SZOR J
ADATSÍN
ADATSÍN
KÉTKAPUS
RAM
CÍMS.
CÍMS.
ENG B
ENG J
DEK
DEK
IT
IT
INT B
INT J
OLV/ÍR B
OLV/ÍR J
FOGLALT B
FOGLALT J
KÉSZ
KÉSZ

## Slide 7: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 5 MULTIPORT MEMÓRIA - 3
Ha a két oldalról azonos címhez kívánunk fordulni, akkor a beépített vezérlő áramkör a ”később” jövő felé foglalt jelet ad ki.
Ezt csak íráskor kell figyelembe venni, várakozásra késztetve a megfelelő oldali processzort.
PROCESZ-
SZOR B
PROCESZ-
SZOR J
ADATSÍN
ADATSÍN
KÉTKAPUS
RAM
CÍMS.
CÍMS.
ENG B
ENG J
DEK
DEK
IT
IT
INT B
INT J
OLV/ÍR B
OLV/ÍR J
FOGLALT B
FOGLALT J
KÉSZ
KÉSZ

## Slide 8: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 6 MULTIPORT MEMÓRIA - 4
Az utolsó regiszterbe a jobboldali processzor valamit beír. Ezt a baloldali felé egy INT B jelzi. A baloldali processzor kiolvasva a regisztert törli a jelzést (hardver SZEMAFOR).
PROCESZ-
SZOR B
PROCESZ-
SZOR J
ADATSÍN
ADATSÍN
KÉTKAPUS
RAM
CÍMS.
CÍMS.
ENG B
ENG J
DEK
DEK
IT
IT
INT B
INT J
OLV/ÍR B
OLV/ÍR J
FOGLALT B
FOGLALT J
KÉSZ
KÉSZ

## Slide 9: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 7 MULTIPORT MEMÓRIA - 5
ELŐNY: egyszerű.
HÁTRÁNYOK:
- csak kevés (2 - 4) port valósítható meg a bonyolult kapurendszer miatt;
   csak kis rendszer építhető ki;
- kis memória kapacitás valósítható meg a bonyolult kapurendszer miatt;
- nehéz átkonfigurálni.

## Slide 10: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 6 RENDSZERSÍNRE ALAPOZOTT SZERVEZÉS
RENDSZERSÍN
RENDSZERSÍN ILLESZTŐ
KÖZÖS
MEMÓRIA
SLAVE
MODUL
RENDSZERSÍN VEZÉRLŐ
BELSŐ SÍN
PROCESSZOR
SAJÁT
MEMÓRIA
SAJÁT
I/O
. . .
MASTER
MODUL
MASTER
MODUL
MASTER
MODUL
Tetszőlegesen bővíthető!

## Slide 11: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 7 RENDSZERSÍNRE ALAPOZOTT SZERVEZÉS - 2
Master modul: magához ragadhatja a rendszersín vezérlését
Slave modul:
- nem ragadhatja magához a rendszersín vezérlését
- közös erőforrás(oka)t tartalmaz.
A rendszer (elvben) tetszőlegesen bővíthető és átkonfigurálható.

## Slide 12: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 8 RENDSZERSÍNRE ALAPOZOTT SZERVEZÉS - 3
Az egyes processzorokon futó folyamatok (a slave modulban lévő) közös erőforráson keresztül kívánnak kommunikálni egymással. Fel kell oldani a közös erőforrás használatáért folyó versengést.
DE: a folyamatokat futtató master moduloknak előbb hozzá kell férniük a rendszersínhez.
A master modulok versenyeznek a rendszersínhez való hozzáférés jogáért:
- SOROS (daisy chain) vagy
- PÁRHUZAMOS hozzáférés vezérlés.

## Slide 13: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 9 SOROS HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLÉS
PBE
PKI
MM2
PBE
PKI
MMn
. . .
PBE
PKI
MM1
ÓRA
FOGLALT
PBE = 0? (ÓRA lefutó élekor)
HA NEM: vár
HA IGEN: FOGLALT = 0?
HA NEM: vár
HA IGEN: FOGLALT := 1
Aki hozzá akar férni a rendszersínhez, az PKI := 1-et állít be (az ÓRA felfutó élekor), egyébként megismétli a PBE bemenetén vett értéket.

## Slide 14: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 10 SOROS HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLÉS - 2
ELŐNYE:
nagyon egyszerű.
HÁTRÁNYAI:
- A terjedési késleltetés miatt csak nagyon kis rendszerekben alkalmazható (meg kell várni a leg- baloldalibbtól is az igény végigfutását a láncon).
- Nehéz átkonfigurálni (vezetéket kell elvágni és összekötni), de a kis rendszerek (nagy megbízha- tóság) miatt erre menetközben nincs szükség.
- A rögzített prioritás miatt éhezés léphet fel.

## Slide 15: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 11 PÁRHUZAMOS HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLÉS
ENG
KÉR
MM1
MM1
ENG
KÉR
MM2
ENG
KÉR
MMn
PIORITÁS ELDÖNTŐ
. . .
. . .
FOGLALT
. . .
Akkor kér hozzáférést, ha a rendszersín nem foglalt.

## Slide 16: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 12 PÁRHUZAMOS HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLÉS - 2
A prioritás lehet rögzített (a prioritás eldöntő egyszerű kombinációs áramkör), vagy változó (pl. körbenforgó - round robin - ekkor hosszabb idő alatt egyenlő esélyt kap minden modul).
A prioritás eldöntőt nagyobb rendszereknél elosztott módon valósítjuk meg (ellenkező esetben a rendszer kritikus része lenne).

## Slide 17: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 13 POSTAFIÓK ELV
A folyamatok kommunikációja a POSTAFIÓK elven alapul.
SLAVE
MM2
MM3
. . .
feldolgozás saját erőforrásokkal
MM1
A termelő folyamat (pl. az MM1 master modulon) adatokat ír be a feladathoz rendelt területre (postafiókba).
Az adatot fogyasztó folyamat számára közömbös, hogy ki írta be az adatot a postafiókba (átkonfigurálhatóság).

## Slide 18: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 14 POSTAFIÓK ELV - 2
feldolgozás saját erőforrásokkal
MM1
MM2
MM3
. . .
SLAVE
MMn
Az adatot fogyasztó folyamat kiolvassa a postafiókot.
A fogyasztó számára közömbös, hogy ki tette be az adatot a postafiókba (átkonfigurálhatóság).

## Slide 19: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 15 POSTAFIÓK ELV - 3
Egyszerre csak egyetlen folyamat férhet hozzá a postafiókhoz (kölcsönös kizárás).
A postafiók használatát (KRITIKUS SZEKCIÓ) megfelelő szemafór(ok) kezelésével biztosítjuk.
A szemafór vizsgálatának és átállításának oszthatatlan műveletnek kell lennie (egyébként egy másik folyamat is úgy érezhetné, hogy hozzáférhet a postafiókhoz).
Ezt a P és V primitívekkel oldjuk meg (sok processzor rendelkezik ilyen hardver utasításokkal).

## Slide 20: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 16 POSTAFIÓK ELV - 4
P:
DO FOREVER;
IF S > 0 THEN /*SZEMAFÓR VIZSGÁLATA*/
DO;
OUTPUT (BUS_LOCK) = 1; /* R.SÍN LEFOGLALÁSA*/
IF S > 0 THEN /*SZEMAFÓR ISMÉTELT VIZSGÁLATA*/
DO;
S = S - 1; /*SZEMAFÓR ÁTÁLLÍTÁSA*/
OUTPUT (BUS_LOCK) = 0; /*R.SÍN ELENGEDÉSE*/
RETURN; /*KILÉPÉS*/
END;
OUTPUT (BUS_LOCK) = 0;
END;
END; /*SIKERTELEN KÍSÉRLET ESETÉN ISMÉTLÉS*/
ENDP;
Nembináris szemafór!

## Slide 21: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 17 POSTAFIÓK ELV - 5
V:
OUTPUT (BUS_LOCK) = 1; /*R.SÍN LEFOGLALÁSA*/
S = S + 1; /*SZEMAFÓR FELSZABADÍTÁSA*/
OUTPUT (BUS_LOCK) = 0; /*R.SÍN ELENGEDÉSE*/
ENDV;
PROBLÉMA: foglalt postafiók esetén állandó vizsgálatot végzünk (korlátozva a rendszersín felhasználhatóságát a többi folyamat számára).

## Slide 22: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 18 POSTAFIÓK ELV - 6
KÉT FOLYAMAT KÖZÖS POSTAFIÓK HASZNÁLATA S BINÁRIS SZEMAFÓRRAL:
Termelő: Fogyasztó:
P1:…………………… P2:………………………..
CALL P(S); CALL P(S);
(beírás a postafiókba); (kiolvasás a postafiókból);
CALL V(S); CALL V(S);
……………………….. …………………………….

## Slide 23: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 19 POSTAFIÓK ELV - 7
Foglalt postafiók esetén egy ahhoz hozzáférni kívánó folyamat állandóan vizsgálja a szemafórt (és használja a rendszersínt).
 Célszerű elaltatni a várakozó folyamatot és felébreszteni, ha szabad a postafiók.
P: MOVE (IDENTITYi) TO R;
EXCHANGE R, M;
IF (R)  0 THEN WAIT;
V: CLEAR R;
EXCHANGE R, M;
IF (R)  IDENTITYi THEN AWAKE PROCESS (R);
Csak két folyamat esetén használható.

## Slide 24: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 20 POSTAFIÓK ELV - 8
Általános esetben egy postafiókba több folyamat tehet be adatokat és több folyamat vehet ki adatokat.
 A termelési és a fogyasztási sebesség eltérése miatt torlódás léphet fel.
   Újabb (nembináris) szemafórokat vezetünk be.
    A postafiókban leveleket helyezünk el borítékokban.
    A levelet tartalmazó borítékok száma TELE, az üreseké ÜRES.

## Slide 25: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 21 POSTAFIÓK ELV -9
FOGYASZTÓ:
…………………….
CALL P(TELE); /*tele borítékok számának csökkentése*/
CALL P(SEMA); /*más nem férhet hozzá a postafiókhoz*/
(adatok kivétele a postafiókból);
CALL V(SEMA); /*jöhet más*/
CALL V(ÜRES); /*üres borítékok számának növelése*/
……………………..
ENDFOGYASZTÓ;

## Slide 26: SZOROSAN CSATOLT RENDSZEREK - 22 POSTAFIÓK ELV -10
TERMELŐ:
…………………...
CALL P(ÜRES); /*üres borítékok számának csökkentése*/
CALL P(SEMA); /*más nem férhet a postafiókhoz*/
(adatok berakása a postafiókba);
CALL V(SEMA); /*jöhet más*/
CALL V(TELE); /*tele borítékok számának növelése*/
…………………...
ENDTERMELŐ;
A postafiók kizárólagos használatát szervező mechanizmust körülvettük a torlódásvezérlő mechanizmussal.